Kontrolplan ved påføring af epoxyprimer (iht NS-EN 1504-10)

| Test og kontrol af underlaget |
| --- |
| Kontrol | Kontrolmetode | Kontrolomfang | Krav |
| Renhed i underlaget | Visuel inspektion eller test med klæbebånd. | Hele overfladen kontrolleres visuelt. Stikprøver med klæbebånd kan udføres. | Ingen urenheder eller rester af overfladebehandling i underlaget accepteres. |
| Hæftestyrke i underlaget | Udboring af kerneprøve og visuel inspektion, evt. trykfasthedstest. | Test og kontrol udføres iht. specificeret omfang. | Vedhæftning mellem belægning og underlag skal være ≥ 1,5 MPa. |

| Modtagelseskontrol af produkter og system |
| --- |
| Kontrol | Kontrolmetode | Kontrolomfang | Krav |
| Identitet | Kontroller identiteten på alle benyttede produkter. | Identitet kontrolleres altid før bruk. | Mærkning og etiketter skal være i overensstemmelse med NS-EN 1504-8, certifikat/ projektbeskrivelse. |

| Test og kontrol før og under påføring |
| --- |
| Kontrol | Kontrolmetode | Kontrolomfang | Krav |
| Fugtighed i underlaget | Visuel inspektion/prøvetagning. Måling af elektrisk modstand eller RF. | Hele overfladen kontrolleres visuelt før og under påføring af overfladebehandling. | Restfugtigheden i underlaget skal være: Mapeprimer M ≤ 96 % (EN 13587) Primer SN ≤ 92 % Mapeprimer W ≤ 92 % Mapefloor I 914 ≤ 95 % Mapecoat L-L ≤ 92 % Mapefloor I 900 ≤ 92 % |
| Temp. i underlaget | Termometer. | Kontinuerlig under påføring. Målinger registreres, når temperaturen er stabil (< 1 °C / 5 min.) | Temperaturen skal være: Mapeprimer M +8 til +30° C Primer SN +8 til +35° C Mapeprimer W +10 til +30° C Mapefloor I 914 +8 til +35° C Mapecoat L-L +10 til +30° C Mapefloor I 900 +8 til +35° C |
| Temp. i omgivelserne | Termometer. | Udføres løbende og så ofte, at der registreres ændringer på 2 °C. | Temperaturen skal være: Mapeprimer M +8 til +30° C Primer SN +8 til +35° C Mapeprimer W +10 til +30° C Mapefloor I 914 +8 til +35° C Mapecoat L-L +10 til +30° C Mapefloor I 900 +8 til +35° C |
| Luftfugtighed | Kontrol og test med hygrometer. | Målingerne udføres løbende, så længe arbejdet pågår. | Luftfugtigheden (RF) skal være ≤ 80 %. |
| Nedbør | Visuel observation af regn, sne, dug og stænk. | Nedbøren registreres dagligt, så længe arbejdet pågår. | Krav til nedbør skal være angivet i projektbeskrivelsen. Ingen nedbør direkte på konstruktionen. |
| Vindstyrke | Kontrol ved brug af vindmåler. | Målingerne udføres løbende, så længe arbejdet pågår. | Vindstyrken skal være i iht. krav i projektbeskrivelsen, …. m/s. |
| Dugpunkt | Kontrol og test med termometer og hygrometer. | Dugpunktet kontrolleres løbende, så længe arbejdet pågår. | Temperaturen i underlaget skal være mindst +3 °C højere end dugpunktstemperaturen. For Mapefloor I 914 skal temperaturen være +5 °C højere end dugpunktstemperaturen. |
| Vådfilmstykkelse | Vådfilmsmåling umiddelbart efter påføring. Hver prøve består af 3 enkeltmålinger. | Målingerne udføres, så de giver et repræsentativt billede. Omfang vælges af udførende entreprenør. | Vådfilmtykkelsen skal leve op til projektbeskrivelsen og det tekniske datablad for det respektive produkt, …. mm. |

| Test og kontrol efter hærdning |
| --- |
| Kontrol | Kontrolmetode | Kontrolomfang | Krav |
| Belægningens tykkelse i tør tilstand | Hver prøve består af 3 enkeltmålinger. | Målingerne udføres, så de giver et repræsentativt billede. Omfang vælges af udførende entreprenør. | Belægningens tykkelse i tør tilstand skal være iht. krav i projektbeskrivelsen samt teknisk datablad for det respektive produkt, …. mm. |
| Belægningens dækningsgrad | Visuel inspektion. | Hele overfladen kontrolleres. | Belægningens dækningsgrad skal være iht. projektbeskrivelsen eller i henhold til producentens anvisninger. Der bør ikke være revner, porer, pinholes, huller eller skader i belægningen. |
| Vedhæftning | Udboring af kerneprøve og visuel inspektion, evt. trykfasthedstest. | Test og kontrol udføres iht. specificeret omfang, …. stk/m2. | Vedhæftning mellem belægning og underlag skal være ≥ 2,0 MPa. |

Tjekliste til test og kontrol før, under og efter påføring

| Projektinformation | Udførende |  | Lokalitet |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Navn/betegnelse: |  | Firma: |  | Etage, akse, nummer etc.: |  |
| Adresse: |  | Udført af: |  |  |  |
| Kontaktperson: |  | Adresse: |  |  |  |
| Telefon: |  | Telefon: |  |  |  |
| E-post: |  | E-mail: |  |  |  |
| Dato/tid: |  | Dato/tid |  |  |  |

| Test og kontrol af underlaget |
| --- |
| Kontrol | Krav | Måleresultat | Enhed | Dato / Tid | Sign. |
| Renhed i underlaget | Ingen urenheder eller rester af overfladebehandling i underlaget accepteres. |  | (-) |  |  |
| Hæftestyrke i underlaget | Vedhæftning mellem belægning og underlag skal være ≥ 1,5 MPa. |  |  |  |  |

| Modtagelseskontrol af produkter og system |
| --- |
| Kontrol | Krav |  |  |
| Identitet | Mærkning og etiketter skal være i overensstemmelse med NS-EN 1504-8, certifikat/ projektbeskrivelse. |
| Produkt |  | Farve |  | Dato modtaget | Teknisk datablad | Batchnummer | Transportdokumenter kontrolleret | Signatur |
| Mapeprimer M |  |  |  |  | Ja | Nej |  | Ja | Nej |  |
| Primer SN |  |  |  |  | Ja | Nej |  | Ja | Nej |  |
| Mapeprimer W |  |  |  |  | Ja | Nej |  | Ja | Nej |  |
| Mapefloor I 914 |  |  |  |  | Ja | Nej |  | Ja | Nej |  |
| Mapecoat L-L |  |  |  |  | Ja | Nej |  | Ja | Nej |  |
| Mapefloor I 900 |  |  |  |  | Ja | Nej |  | Ja | Nej |  |

| Test og kontrol før og under påføring |
| --- |
| Kontrol | Krav | Måleresultat | Enhed | Dato / Klokkeslett | Sign. |
| Fugtighed i underlaget | Restfugtigheden i underlaget skal være: Mapeprimer M ≤ 96 % (EN 13587) Primer SN ≤ 92 % Mapeprimer W ≤ 92 % Mapefloor I 914 ≤ 95 % Mapecoat L-L ≤ 92 % Mapefloor I 900 ≤ 92 % |  | (°C) |  |  |
| Temperatur i underlaget | Temperaturen skal være: Mapeprimer M +8 til +30° C Primer SN +8 til +35° C Mapeprimer W +10 til +30° C Mapefloor I 914 +8 til +35° C Mapecoat L-L +10 til +30° C Mapefloor I 900 +8 til +35° C |  | (°C) |  |  |
| Temperatur i omgivelserne | Temperaturen skal være: Mapeprimer M +8 til +30° C Primer SN +8 til +35° C Mapeprimer W +10 til +30° C Mapefloor I 914 +8 til +35° C Mapecoat L-L +10 til +30° C Mapefloor I 900 +8 til +35° C |  | (°C) |  |  |
| Luftfugtighed | Luftfugtigheden (RF) skal være ≤ 80 %. |  | (RF) |  |  |
| Nedbør | Krav til nedbør skal være angivet i projektbeskrivelsen. Ingen nedbør direkte på konstruktionen. |  | (mm) |  |  |

| Vindstyrke | Vindstyrken skal være i iht. krav i projektbeskrivelsen, …. m/s. |  | (m/s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dugpunkt | Temperaturen i underlaget skal være mindst +3 °C højere end dugpunktstemperaturen. For Mapefloor I 914 skal temperaturen være +5 °C højere end dugpunktstemperaturen. |  | (°C) |  |  |
| Vådfilmstykkelse | Vådfilmtykkelsen skal leve op til projektbeskrivelsen og det teknisk datablad for det respektive produkt, …. mm. |  | (mm) |  |  |

| Test og kontrol efter hærdning |
| --- |
| Kontrol | Krav | Måleresultat | Enhed | Dato / Tid | Sign. |
| Belægningens tykkelse i tør tilstand | Belægningens tykkelse i tør tilstand skal være iht. krav i projektbeskrivelsen samt teknisk datablad for det respektive produkt, …. mm. |  |  |  |  |
| Belægningens dækningsgrad | Belægningens dækningsgrad skal være iht. projektbeskrivelsen eller i henhold til producentens anvisninger. Der bør ikke være revner, porer, pinholes, huller eller skader i belægningen. |  |  |  |  |
| Vedhæftning | Vedhæftning mellem belægning og underlag skal være ≥ 2,0 MPa |  |  |  |  |