Kontrolplan ved påføring af spartelmasse på gulv

| Test og kontrol af underlaget |
| --- |
| Kontrol | Kontrolmetode | Kontrolomfang | Krav |
| Renhed i underlaget | Visuel inspektion eller test med klæbebånd. | Hele overfladen kontrolleres visuelt. Stikprøver med klæbebånd kan udføres. | Ingen urenheder eller rester af overflade-behandling i underlaget accepteres. |

| Modtagelseskontrol af produkter og system |
| --- |
| Kontrol | Kontrolmetode | Kontrolomfang | Krav |
| Identitet | Kontroller identiteten på alle benyttede produkter. | Identitet kontrolleres altid før brug. | Mærkning og etiketter skal være i overensstemmelse med projektbeskrivelse. |

| Test og kontrol før og under påføring |
| --- |
| Kontrol | Kontrolmetode | Kontrolomfang | Krav |
| Fugtighed i underlaget | Visuel inspektion/prøvetagning. Måling af elektrisk modstand eller RF. | Hele overfladen kontrolleres visuelt før og under påføring af spartel. | Restfugtigheden i underlaget skal være ≤ 90 % |
| Temp. i underlaget | Termometer. | Målinger udføres flere steder. Også ved ydre væg og ved døre. | Temperaturen skal være +10 - +30 °C. |
| Temp. i omgivelserne | Termometer. | Måles midt i rummet | Temperaturen skal være +10 - +30 °C. |
| Luftfugtighed | Kontrol og test med hygrometer. | Målingerne udføres løbende, så længe arbejdet pågår. | Max. RF 85 %. Primer skal være tør innen 4 timer. |
| Vandmængde | Kontrol af vandforbruk ved bruk av leggeprotokoll eller flytring (SS 923519) | Målingerne udføres løbende, så længe arbejdet pågår. | Vandforbruk skal være: Uniplan Eco LC 17-18% Uniplan Pro-Base 17-18% Uniplan Eco 19-20,5% Uniplan Eco TDR 18% Uniplan Rapid 20% Uniplan FR 20-21,2% Conplan Pro-Base 18% Conplan Eco 19-20,5%¤ Conplan Eco R 3,8-4,0 l/20 kg sekk Conplan Rapid 20% Conplan VR 16-17% Conplan Eco F 26-28% Planex HR 20-21% |

| Test og kontrol efter hærdning |
| --- |
| Kontrol | Kontrolmetode | Kontrolomfang | Krav |
| Vedhæftning | Udboring af kerneprøve og visuel inspektion, evt. trykfasthedstest. | Test og kontrol udføres iht. specificeret omfang, …stk./…..m2. | Vedhæftning skal være i overensstemmelse med projektbeskrivelse, …. MPa. |
| Struktur på færdig overflade. | Visuel inspektion. | Hele overfladen kontrolleres. | Struktur skal være iht. specifikationen. |

Tjekliste til test og kontrol før, under og efter påføring

| Projektinformation | Udførende |  | Lokalitet |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Navn/betegnelse: |  | Firma: |  | Etage, akse, nummer etc.: |  |
| Adresse: |  | Udført af: |  |  |  |
| Kontaktperson: |  | Adresse: |  |  |  |
| Telefon: |  | Telefon: |  |  |  |
| E-post: |  | E-mail: |  |  |  |
| Dato/tid: |  | Dato/tid |  |  |  |

| Test og kontrol af underlaget |
| --- |
| Kontrol | Krav | Måleresultat | Enhed | Dato / Tid | Sign. |
| Renhed i underlaget | Ingen urenheder eller rester af overfladebehandling i underlaget accepteres. |  | (-) |  |  |

| Modtagelseskontrol af produkter og system |
| --- |
| Kontrol | Krav |  |  |
| Identitet | Mærkning og etiketter skal være i overensstemmelse med projektbeskrivelse. |
| Produkt |  | Farve |  | Dato modtaget | Teknisk datablad | Batchnummer | Transportdokumenter kontrolleret | Signatur |
| Uniplan Eco LC |  |  |  |  | Ja | Nej |  | Ja | Nej |  |
| Uniplan Pro-Base |  |  |  |  | Ja | Nej |  | Ja | Nej |  |
| Uniplan Eco |  |  |  |  | Ja | Nej |  | Ja | Nej |  |
| Uniplan Eco TDR |  |  |  |  | Ja | Nej |  | Ja | Nej |  |
| Uniplan Rapid |  |  |  |  | Ja | Nej |  | Ja | Nej |  |
| Uniplan FR |  |  |  |  | Ja | Nej |  | Ja | Nej |  |
| Conplan Pro-Base |  |  |  |  | Ja | Nej |  | Ja | Nej |  |
| Conplan Eco |  |  |  |  | Ja | Nej |  | Ja | Nej |  |
| Conplan Eco R |  |  |  |  | Ja | Nej |  | Ja | Nej |  |
| Conplan Rapid |  |  |  |  | Ja | Nej |  | Ja | Nej |  |
| Conplan VR |  |  |  |  | Ja | Nej |  | Ja | Nej |  |
| Conplan Eco F |  |  |  |  | Ja | Nej |  | Ja | Nej |  |
| Planex HR |  |  |  |  | Ja | Nej |  | Ja | Nej |  |

| Test og kontrol før og under påføring |
| --- |
| Kontrol | Krav | Måleresultat | Dato / Klokkeslett | Sign. |
| Fugtighed i underlaget | Restfugtigheden i underlaget skal være ≤ 90 % |  |  |  |
| Temp. i underlaget | Temperaturen skal være +10 - +30 °C. |  |  |  |
| Temp. i omgivelserne | Temperaturen skal være +10 - +30 °C. |  |  |  |
| Luftfugtighed | Max. RF 85 %. Primer skal være tør innen 4 timer. |  |  |  |

| Vandmængde | Vandforbruk skal være: Uniplan Eco LC 17-18% Uniplan Pro-Base 17-18% Uniplan Eco 19-20,5% Uniplan Eco TDR 18% Uniplan Rapid 20% Uniplan FR 20-21,2% Conplan Pro-Base 18% Conplan Eco 19-20,5%¤ Conplan Eco R 3,8-4,0 l/20 kg sekk Conplan Rapid 20% Conplan VR 16-17% Conplan Eco F 26-28% Planex HR 20-21% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Test og kontrol efter hærdning |
| --- |
| Kontrol | Krav | Måleresultat | Dato / Tid | Sign. |
| Vedhæftning | Vedhæftning skal være i overensstemmelse med projektbeskrivelse, …. MPa. |  |  |  |
| Struktur på færdig overflade. | Struktur skal være iht. specifikationen. |  |  |  |