Kontrolplan ved påføring af hydrofoberende imprægnering (iht NS-EN 1504-10)

| Test og kontrol af underlaget |
| --- |
| Kontrol | Kontrolmetode | Kontrolomfang | Krav |
| Renhed i underlaget | Visuel inspektion eller test med klæbebånd. | Hele overfladen kontrolleres visuelt. Stikprøver med klæbebånd kan udføres. | Ingen urenheder eller rester af overfladebehandling i underlaget accepteres. |

| Modtagelseskontrol af produkter og system |
| --- |
| Kontrol | Kontrolmetode | Kontrolomfang | Krav |
| Identitet | Kontroller identiteten på alle benyttede produkter. | Identitet kontrolleres altid før brug. | Mærkning og etiketter skal være i overensstemmelse med NS-EN 1504-8, certifikat/ projektbeskrivelse. |

| Test og kontrol før og under påføring |
| --- |
| Kontrol | Kontrolmetode | Kontrolomfang | Krav |
| Fugtighed i underlaget | Visuel inspektion, eller prøvetagning. Måling af elektrisk modstand eller RF. | Hele overfladen kontrolleres visuelt før og under påføring af overfladebehandling. | Restfugtigheden i underlaget skal være ≤ 85 % (RF). |
| Temp. i underlaget | Termometer. | Kontinuerlig under påføring. Målinger registreres, når temperaturen er stabil (< 1 °C / 5 min.) | Temperaturen skal være mellem +5 og +35° C. |
| Temp. i omgivelserne | Termometer. | Udføres løbende og så ofte, at der registreres ændringer på 2 °C. | Temperaturen skal være mellem +5 og +35° C. |
| Luftfugtighed | Kontrol og test med hygrometer. | Målingerne udføres løbende, så længe arbejdet pågår. | Luftfugtigheden (RF) skal være ≤ 85 %. |
| Nedbør | Visuel observation af regn, sne, dug og stænk. | Nedbøren registreres dagligt, så længe arbejdet pågår. | Krav til nedbør skal være angivet i projektbeskrivelsen. Ingen nedbør direkte på konstruktionen. |
| Vindstyrke | Kontrol ved brug af vindmåler. | Målingerne udføres løbende, så længe arbejdet pågår. | Vindstyrken skal være i iht. krav i projektbeskrivelsen, …. m/s. |
| Dugpunkt | Kontrol og test med termometer og hygrometer. | Dugpunktet kontrolleres løbende, så længe arbejdet pågår. | Temperaturen i underlaget skal være mindst +3 °C højere end dugpunktstemperaturen. |

| Test og kontrol efter hærdning |
| --- |
| Kontrol | Kontrolmetode | Kontrolomfang | Krav |
| Indtrængningsdyb-de imprægnering | Kernetest og visuel inspektion. Der udbores betonkerner med normalt 60 mm diameter. Kernerne mærkes og splittes i længderetningen. Brudfladen påføres vand. Imprægneret beton vil ikke suge vand, mens den øvrige beton vil suge vand og blive mørkere grå. Indtrængningsdybden måles som afstand fra overfladen til overgangen mellem sugende og ikke-sugende beton. Indtrængningsdybden er middelværdien for hver brudflade. Alle brudfladerne fotograferes med synlig prøveidentitet. | Prøveomfang skal være angivet i projektbeskrivelsen. Prøverne tages jævnt fordelt på alle flader, så de giver et repræsentativt billede. | Indtrængningsdybden af den hydrofoberende imprægnering skal være angivet i projektbeskrivelsen. |
| Vandpermeabilitet | Karsten test. Kerne- og penetreringstest. | Test og kontrol iht. specificeret omfang. | Vandpermeabiliteten skal være iht. projektbeskrivelsen. |

Tjekliste til test og kontrol før, under og efter påføring

| Projektinformation | Udførende |  | Lokalitet |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Navn/betegnelse: |  | Firma: |  | Etage, akse, nummer etc.: |  |
| Adresse: |  | Udført af: |  |  |  |
| Kontaktperson: |  | Adresse: |  |  |  |
| Telefon: |  | Telefon: |  |  |  |
| E-post: |  | E-mail: |  |  |  |
| Dato/tid: |  | Dato/tid |  |  |  |

| Test og kontrol af underlaget |
| --- |
| Kontrol | Krav | Måleresultat | Enhed | Dato / Tid | Sign. |
| Renhed i underlaget | Ingen urenheder eller rester af overfladebehandling i underlaget accepteres. |  | (-) |  |  |

| Modtagelseskontrol af produkter og system |
| --- |
| Kontrol | Krav |  |  |
| Identitet | Mærkning og etiketter skal være i overensstemmelse med NS-EN 1504-8, certifikat/ projektbeskrivelse. |
| Produkt |  | Farve |  | Dato modtaget | Teknisk datablad | Batchnummer | Transportdokumenter kontrolleret | Signatur |
| Planiseal WR 100 |  |  |  |  | Ja | Nej |  | Ja | Nej |  |
| Planiseal WR 90 Gel |  |  |  |  | Ja | Nej |  | Ja | Nej |  |

| Test og kontrol før og under påføring |
| --- |
| Kontrol | Krav | Måleresultat | Enhed | Dato / Klokkeslett | Sign. |
| Fugtighed i underlaget | Restfugtigheden i underlaget skal være 85 ≤ % (RF). |  | (RF) |  |  |
| Temperatur i underlaget | Temperaturen skal være mellem +5 og +35 ° C. |  | (°C) |  |  |
| Temperatur i omgivelserne | Temperaturen skal være mellem +5 og +35° C. |  | (°C) |  |  |
| Luftfugtighed | Luftfugtigheden (RF) skal være ≤ 85 %. |  | (RF) |  |  |
| Nedbør | Krav til nedbør skal være angivet i projektbeskrivelsen. Ingen nedbør direkte på konstruktionen. |  | (mm) |  |  |
| Vindstyrke | Vindstyrken skal være i iht. krav i projektbeskrivelsen, …. m/s. |  | (m/s) |  |  |

| Dugpunkt | Temperaturen i underlaget skal være mindst 3 °C højere end dugpunkts-temperaturen. |  | (°C) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Test og kontrol efter hærdning |
| --- |
| Kontrol | Krav | Måleresultat | Enhed | Dato / Tid | Sign. |
| Indtrængnings-dybde imprægnering | Indtrængningsdybden af den hydrofoberende imprægnering skal være angivet i projektbeskrivelsen. |  |  |  |  |
| Vandpermeabilitet | Vandpermeabiliteten skal være iht. projektbeskrivelsen. |  |  |  |  |