Kontrolplan ved udførelse af kemisk injektion (iht NS-EN 1504-10)

| Test og kontrol af underlaget |
| --- |
| Kontrol | Kontrolmetode | Kontrolomfang | Krav |
| Renhed i underlaget | Visuel inspektion eller test med klæbebånd. | Betonoverfladene langsmed revnerne skal kontrolleres efter forbehandling | Ingen urenheder i underlaget accepteres. |
| Revnens bredde/dybde | Revneviddemåler, kerneudtag, visuel test eller ultralydstest. | Omfang skal være angivet i projektbeskrivelsen, …. stk/m2. | Måleresultaterne er bestemmende for valg af materiale, …. mm. |
| Bevægelse i revnen | Revnemåler i kombination med gipsmarkører. | Omfang skal være angivet i projektbeskrivelsen, …. stk/m2. | Måleresultaterne er bestemmende for valg af materiale, …. mm. |
| Fugtighed i underlaget/revnen | Visuel inspektion af revnerne og undersøgelse af udborede kerner. | Omfang skal være angivet i projektbeskrivelsen. Kontrol af kerneprøver tages på stikprøvebasis, ….stk/m2. | Måleresultaterne er bestemmende for valg af materiale, …. RF. |
| Temperatur i underlaget | Termometer. | Kontinuerlig for injicering. Målinger registreres, når temperaturen er stabil (< 1 °C / 5 minutter). | Temperaturen skal være +5 til +30 °C. Mapepoxy BI-R: +21 til +30 °C |
| Forureninger i revne | Prøvetagning og kemisk analyse. | Udføres kun ved mistanke om forurening. | Det skal normalt ikke være forurening i revnen. |

| Modtagelseskontrol af produkter og system |
| --- |
| Kontrol | Kontrolmetode | Kontrolomfang | Krav |
| Identitet | Kontroller identiteten på alle benyttede produkter. | Identitet kontrolleres altid før brug. | Mærkning og etiketter skal være i overensstemmelse med NS-EN 1504-8, certifikat/ projektbeskrivelse. |

| Test og kontrol før og under påføring |
| --- |
| Kontrol | Kontrolmetode | Kontrolomfang | Krav |
| Temp. i underlaget | Termometer. | Kontinuerlig under påføring. Målinger registreres, når temperaturen er stabil (< 1 °C / 5 min.) | Temperaturen skal være +5 - +35° C. Mapepoxy BI-R: +21 til +30° C |
| Temp. i omgivelserne | Termometer. | Udføres løbende og så ofte, at der registreres ændringer på 2 °C. | Temperaturen skal være +5 - +35° C. Mapepoxy BI-R: +21 til +30° C |
| Nedbør | Visuel observation af regn, sne, dug og stænk. | Nedbøren registreres dagligt, så længe arbejdet pågår. | Krav til nedbør skal være angivet i projektbeskrivelsen. Ingen nedbør direkte på konstruktionen. |
| Injiceringstryk | Manometer benyttes for at aflæse injiceringstrykket. | Injiceringstrykket registreres og kontrolleres løbende, så længe arbejdet pågår. | Injiceringstrykket må ikke være så stort, at det skader konstruktionen, …. Bar. |

| Test og kontrol efter hærdning |
| --- |
| Kontrol | Kontrolmetode | Kontrolomfang | Krav |
| Vandpermeabilitet | Karsten test. Kerne- og penetreringstest. | Test og kontrol iht. specificeret omfang, …. stk/…. m2. | Vandpermeabiliteten skal være iht. projektbeskrivelsen. …. RF. |
| Fyldningsgrad af revner | Prøvetagning og visuel inspektion/ultralydstest. | Test og kontrol iht. specificeret omfang, …. stk/…. m2. | Fyldningsgraden skal være iht. projektbeskrivelsen, …. %. |
| Vedhæftning | Udboring af kerneprøve og visuel inspektion, evt. trykfasthedstest. | Test og kontrol iht. specificeret omfang, …. stk/…. m2. | Hæftningen mellem revnefyldsmaterialet og underlaget skal være iht. projektbeskrivelsen, .…. MPa. |

Tjekliste til test og kontrol før, under og efter påføring

| Projektinformation | Udførende |  | Lokalitet |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Navn/betegnelse: |  | Firma: |  | Etage, akse, nummer etc.: |  |
| Adresse: |  | Udført af: |  |  |  |
| Kontaktperson: |  | Adresse: |  |  |  |
| Telefon: |  | Telefon: |  |  |  |
| E-post: |  | E-mail: |  |  |  |
| Dato/tid: |  | Dato/tid |  |  |  |

| Test og kontrol af underlaget |
| --- |
| Kontrol | Krav | Måleresultat | Enhed | Dato / Tid | Sign. |
| Renhed i underlaget | Ingen urenheder i underlaget accepteres. |  |  |  |  |
| Revnens bredde/dybde | Måleresultaterne er bestemmende for valg af materiale, …. mm. |  |  |  |  |
| Bevægelse i revnen | Måleresultaterne er bestemmende for valg af materiale, …. mm. |  |  |  |  |
| Fugtighed i underlaget/revnen | Måleresultaterne er bestemmende for valg af materiale, …. RF. |  |  |  |  |
| Temperatur i underlaget | Temperaturen skal være +5 til +30 °C Mapepoxy BI-R: +21 til +30 °C |  |  |  |  |
| Forureninger i revne | Det skal normalt ikke være forurening i revnen. |  |  |  |  |

| Modtagelseskontrol af produkter og system |
| --- |
| Kontrol | Krav |  |  |
| Identitet | Mærkning og etiketter skal være i overensstemmelse med NS-EN 1504-8, certifikat/ projektbeskrivelse. |
| Produkt |  | Kode | Dato modtaget | Teknisk datablad | Batchnummer | Transportdokumenter kontrolleret | Signatur |
| Mapepoxy BI |  | U(F1)W(1)(1/2/3/4)(5/30)(0) |  | Ja | Nej |  | Ja | Nej |  |
| Mapepoxy BI-R |  | U(F1)W(1)(1/2/3/4)(21/30)(0) |  | Ja | Nej |  | Ja | Nej |  |
| Mapepoxy BI-1,8 |  | U(F1)W(2)(1/2/3/4)(5/30)(0) |  | Ja | Nej |  | Ja | Nej |  |
| Resfoam 1 KM |  | U(S1)W(8)(1/3)(5/30) |  | Ja | Nej |  | Ja | Nej |  |
| Resfoam S |  | U(S1)W(8)(1/3)(5/30) |  | Ja | Nej |  | Ja | Nej |  |
| Purgel |  | U(S1)W(8)(1/3)(5/30) |  | Ja | Nej |  | Ja | Nej |  |

| Test og kontrol før og under påføring |
| --- |
| Kontrol | Krav | Måleresultat | Enhed | Dato / Klokkeslett | Sign. |
| Temperatur i underlaget | Temperaturen skal være +5 - +35° C. Mapepoxy BI-R: R +21 til +30° C |  |  |  |  |
| Temperatur i omgivelserne | Temperaturen skal være +5 - +35° C. Mapepoxy BI-R: R +21 til +30° C |  |  |  |  |
| Nedbør | Krav til nedbør skal være angivet i projektbeskrivelsen. Ingen nedbør direkte på konstruktionen. |  |  |  |  |
| Injiceringstryk | Injiceringstrykket må ikke være så stort, at det skader konstruktionen, …. Bar. |  |  |  |  |

| Test og kontrol efter hærdning |
| --- |
| Kontrol | Krav | Måleresultat | Enhed | Dato / Tid | Sign. |
| Vandpermeabilitet | Vandpermeabiliteten skal være iht. projektbeskrivelsen, …. RF. |  |  |  |  |
| Fyldningsgrad af revner | Fyldningsgraden skal være iht. projektbeskrivelsen, …. %. |  |  |  |  |
| Vedhæftning | Hæftningen mellem revnefyldsmaterialet og underlaget skal være iht. projektbeskrivelsen, .…. MPa. |  |  |  |  |

| Slangeinjektion |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Flere slanger i serie | Ja | Nej |  |
| Stående tryk ved avslutning | Ja | Nej |  |
| Udgange | Ja ** | Nej **) Vis i skisse under |  |

| Kommentarer / skisse |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **) Skisse |