Kontrolplan ved påføring av Silexcolor Paint / Tonachino

| Test og kontrol af underlaget |
| --- |
| Kontrol | Kontrolmetode | Kontrolomfang | Krav |
| Renhed i underlaget | Visuel inspektion eller test med klæbebånd. | Hele overfladen kontrolleres visuelt. Stikprøver med klæbebånd kan udføres. | Ingen urenheder eller rester af overflade-behandling i underlaget accepteres. |

| Modtagelseskontrol af produkter og system |
| --- |
| Kontrol | Kontrolmetode | Kontrolomfang | Krav |
| Identitet | Kontroller identiteten på alle benyttede produkter. | Identitet kontrolleres altid før brug. | Mærkning og etiketter skal være i overensstemmelse med projektbeskrivelse. |

| Test og kontrol før og under påføring |
| --- |
| Kontrol | Kontrolmetode | Kontrolomfang | Krav |
| Fugtighed i underlaget | Visuel inspektion/prøvetagning. Måling af elektrisk modstand eller RF. | Hele overfladen kontrolleres visuelt før og under påføring af overflade-behandling. | Fugtigheden skal være ikke være over 85 %. |
| Temp. i underlaget | Termometer. | Kontinuerlig under påføring. Målinger registreres, når temperaturen er stabil (< 1 °C / 5 minutter). | Temperaturen skal være +8 til +35° C |
| Temp. i omgivelserne | Termometer. | Udføres løbende og så ofte, at der registreres ændringer på 2 °C. | Temperaturen skal være +8 til +35° C |
| Luftfugtighed | Kontrol og test med hygrometer. | Målingerne udføres løbende, så længe arbejdet pågår. | Luftfugtigheden (RF) skal være ≤ 75 %. |
| Nedbør | Visuel observation af regn, sne, dug og stænk. | Nedbøren registreres dagligt, så længe arbejdet pågår. | Krav til nedbør skal være angivet i projektbeskrivelsen. Ingen nedbør direkte på konstruktionen. |
| Vindstyrke | Kontrol ved brug af vindmåler. | Målingerne udføres løbende, så længe arbejdet pågår. | Vindstyrken skal være i iht. krav i projektbeskrivelsen, …. m/s. |
| Dugpunkt | Kontrol og test med termometer og hygrometer. | Dugpunktet kontrolleres løbende, så længe arbejdet pågår. | Temperaturen i underlaget skal være mindst +5 °C højere end dugpunktstemperaturen. |
| Forbrug | Kontrol av forbrug. | Entreprenøren kontrollerer alle flader, så der kan gives et repræsentativt billede. | Forbruget skal være: Silexcolor Paint 0,35 – 0,45 kg/m2 Silexcolor Tonachino 1,70 – 3,00 kg/m2 (afhængigt af beskrevet kornstørrelse). |

| Test og kontrol efter hærdning |
| --- |
| Kontrol | Kontrolmetode | Kontrolomfang | Krav |
| Belægningens dækningsgrad | Visuel inspektion. | Hele overfladen kontrolleres. | Belægningens dækningsgrad skal være iht. projektbeskrivelsen eller i henhold til producentens anvisninger. Der bør ikke være revner, porer, pinholes, huller eller skader i belægningen. |
| Vedhæftning | Udboring af kerneprøve og visuel inspektion, evt. trykfasthedstest. | Test og kontrol udføres iht. specificeret omfang, …. stk / …. m2. | Hæftningen skal være iht. projekt-beskrivelsen ,…. MPa. |
| Farve og struktur på færdig overflade | Visuel inspektion. | Hele overfladen kontrolleres. | Farve og struktur skal være iht. specifikationen. |

Tjekliste til test og kontrol før, under og efter påføring

| Projektinformation | Udførende |  | Lokalitet |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Navn/betegnelse: |  | Firma: |  | Etage, akse, nummer etc.: |  |
| Adresse: |  | Udført af: |  |  |  |
| Kontaktperson: |  | Adresse: |  |  |  |
| Telefon: |  | Telefon: |  |  |  |
| E-post: |  | E-mail: |  |  |  |
| Dato/tid: |  | Dato/tid |  |  |  |

| Test og kontrol af underlaget |
| --- |
| Kontrol | Krav | Måleresultat | Dato / Tid | Sign. |
| Renhed i underlaget | Ingen urenheder eller rester af overflade-behandling i underlaget accepteres. |  |  |  |

| Modtagelseskontrol af produkter og system |
| --- |
| Kontrol | Krav |  |  |
| Identitet | Mærkning og etiketter skal være i overensstemmelse med projektbeskrivelse. |
| Produkt |  | Farve |  | Dato modtaget | Teknisk datablad | Batchnummer | Transportdokumenter kontrolleret | Signatur |
| Silexcolor Paint |  |  |  |  | Ja | Nej |  | Ja | Nej |  |
| Silexcolor Tonachino |  |  |  |  | Ja | Nej |  | Ja | Nej |  |

| Test og kontrol før og under påføring |
| --- |
| Kontrol | Krav | Måleresultat | Dato / Klokkeslett | Sign. |
| Fugtighed i underlaget | Fugtigheden skal være ikke være over 85 %. |  |  |  |
| Temp. i underlaget | Temperaturen skal være +8 til +35° C |  |  |  |
| Temp. i omgivelserne | Temperaturen skal være +8 til +35° C |  |  |  |
| Luftfugtighed | Luftfugtigheden (RF) skal være ≤ 75 %. |  |  |  |
| Nedbør | Krav til nedbør skal være angivet i projektbeskrivelsen. Ingen nedbør direkte på konstruktionen. |  |  |  |
| Vindstyrke | Vindstyrken skal være i iht. krav i projektbeskrivelsen, …. m/s. |  |  |  |

| Dugpunkt | Temperaturen i underlaget skal være mindst +5 °C højere end dugpunkts-temperaturen. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forbrug | Forbruget skal være: Silexcolor Paint 0,35 – 0,45 kg/m2 Silexcolor Tonachino 1,70 – 3,00 kg/m2 (afhængigt af beskrevet kornstørrelse). |  |  |  |

| Test og kontrol efter hærdning |
| --- |
| Kontrol | Krav | Måleresultat | Dato / Tid | Sign. |
| Belægningens dækningsgrad | Belægningens dækningsgrad skal være iht. projektbeskrivelsen eller i henhold til producentens anvisninger. Der bør ikke være revner, porer, pinholes, huller eller skader i belægningen. |  |  |  |
| Vedhæftning | Hæftningen skal være iht. projekt-beskrivelsen ,…. MPa. |  |  |  |
| Farve og struktur på færdig overflade. | Farve og struktur skal være iht. specifikationen. |  |  |  |