Kontrolplan ved påføring av Antipluviol W

| Test og kontrol af underlaget |
| --- |
| Kontrol | Kontrolmetode | Kontrolomfang | Krav |
| Renhed i underlaget | Visuel inspektion eller test med klæbebånd. | Hele overfladen kontrolleres visuelt. Stikprøver med klæbebånd kan udføres. | Ingen urenheder eller rester af overflade-behandling i underlaget accepteres. |

| Modtagelseskontrol af produkter og system |
| --- |
| Kontrol | Kontrolmetode | Kontrolomfang | Krav |
| Identitet | Kontroller identiteten på alle benyttede produkter. | Identitet kontrolleres altid før brug. | Mærkning og etiketter skal være i overensstemmelse med projektbeskrivelse. |

| Test og kontrol før og under påføring |
| --- |
| Kontrol | Kontrolmetode | Kontrolomfang | Krav |
| Fugtighed i underlaget | Visuel inspektion/prøvetagning. Måling af elektrisk modstand eller RF. | Hele overfladen kontrolleres visuelt før og under påføring af overfladebehandling. | Fugtigheden skal være ikke være over 85 %. |
| Temp. i underlaget | Termometer. | Målinger udføres flere steder. Også ved ydre væg og ved døre. | Temperaturen skal være +5 til +35° C |
| Temp. i omgivelserne | Termometer. | Måles midt i rummet | Temperaturen skal være +5 til +35° C |
| Luftfugtighed | Kontrol og test med hygrometer. | Målingerne udføres løbende, så længe arbejdet pågår. | Luftfugtigheden (RF) skal være ≤ 75 %. |
| Nedbør | Visuel observation af regn, sne, dug og stænk. | Nedbøren registreres dagligt, så længe arbejdet pågår. | Krav til nedbør skal være angivet i projektbeskrivelsen. Ingen nedbør direkte på konstruktionen. |
| Vindstyrke | Kontrol ved brug af vindmåler. | Målingerne udføres løbende, så længe arbejdet pågår. | Vindstyrken skal være i iht. krav i projektbeskrivelsen, …. m/s. |
| Dugpunkt | Kontrol og test med termometer og hygrometer. | Dugpunktet kontrolleres løbende, så længe arbejdet pågår. | Krav om dugfrit underlag skal være angivet i projektbeskrivelsen eller mindst +5 °C højere end dugpunktstemperaturen. |

| Test og kontrol efter hærdning |
| --- |
| Kontrol | Kontrolmetode | Kontrolomfang | Krav |
| Indtrængnings-dybde imprægnering | Kernetest og visuel inspektion. Der udbores betonkerner med normalt 60 mm diameter. Kernerne mærkes og splittes i længderetningen. Brudfladen påføres vand. Imprægneret beton vil ikke suge vand, mens den øvrige beton vil suge vand og blive mørkere grå. Indtrængningsdybden måles som afstand fra overfladen til overgangen mellem sugende og ikke-sugende beton. Indtrængningsdybden er middelværdien for hver brudflade. Alle brudfladerne fotograferes med synlig prøveidentitet. | Prøveomfang skal være angivet i projektbeskrivelsen. Prøverne tages jævnt fordelt på alle flader, så de giver et repræsentativt billede. | Indtrængningsdybden af den hydrofoberende imprægnering skal være angivet i projektbeskrivelsen. |
| Vand-permeabilitet | Karsten test. Kerne- og penetreringstest. | Test og kontrol iht. specificeret omfang. | Vandpermeabiliteten skal være iht. projektbeskrivelsen. |

Tjekliste til test og kontrol før, under og efter påføring

| Projektinformation | Udførende |  | Lokalitet |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Navn/betegnelse: |  | Firma: |  | Etage, akse, nummer etc.: |  |
| Adresse: |  | Udført af: |  |  |  |
| Kontaktperson: |  | Adresse: |  |  |  |
| Telefon: |  | Telefon: |  |  |  |
| E-post: |  | E-mail: |  |  |  |
| Dato/tid: |  | Dato/tid |  |  |  |

| Test og kontrol af underlaget |
| --- |
| Kontrol | Krav | Måleresultat | Dato / Tid | Sign. |
| Renhed i underlaget | Ingen urenheder eller rester af overflade-behandling i underlaget accepteres. |  |  |  |

| Modtagelseskontrol af produkter og system |
| --- |
| Kontrol | Krav |  |  |
| Identitet | Mærkning og etiketter skal være i overensstemmelse med projektbeskrivelse. |
| Produkt |  | Farve |  | Dato modtaget | Teknisk datablad | Batchnummer | Transportdokumenter kontrolleret | Signatur |
| Antipluviol W |  |  |  |  | Ja | Nej |  | Ja | Nej |  |

| Test og kontrol før og under påføring |
| --- |
| Kontrol | Krav | Måleresultat | Dato / Klokkeslett | Sign. |
| Fugtighed i underlaget | Fugtigheden skal være ikke være over 85 %. |  |  |  |
| Temp. i underlaget | Temperaturen skal være +5 til +35° C |  |  |  |
| Temp. i omgivelserne | Temperaturen skal være +5 til +35° C |  |  |  |
| Luftfugtighed | Luftfugtigheden (RF) skal være ≤ 75 %. |  |  |  |
| Nedbør | Krav til nedbør skal være angivet i projektbeskrivelsen. Ingen nedbør direkte på konstruktionen. |  |  |  |
| Vindstyrke | Vindstyrken skal være i iht. krav i projektbeskrivelsen, …. m/s. |  |  |  |

| Dugpunkt | Krav om dugfrit underlag skal være angivet i projektbeskrivelsen eller mindst +5 °C højere end dugpunktstemperaturen. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Test og kontrol efter hærdning |
| --- |
| Kontrol | Krav | Måleresultat | Dato / Tid | Sign. |
| Indtrængnings-dybde imprægnering | Indtrængningsdybden af den hydrofoberende imprægnering skal være angivet i projektbeskrivelsen. |  |  |  |
| Vand-permeabilitet | Vandpermeabiliteten skal være iht. projektbeskrivelsen. |  |  |  |