Tarkastuslista / epoksipohjusteen levittäminen (NS-EN 1504-10 mukaan)

| Alustan testaus ja tarkastus |
| --- |
| Tarkastus | Tarkastusmenetelmä | Tarkastuksen laajuus | Vaatimukset |
| Alustan puhtaus | Silmämääräinen tarkastus tai testaus teippiä käyttäen. | Koko pinnan silmämääräinen tarkastus. Pistokokeita voidaan tehdä teippiä käyttäen. | Alustassa ei saa olla epäpuhtauksia tai jäämiä pinnan käsittelystä. |
| Alustan tartuntavetolujuus | Tartuntavetolujuus ja silmämääräinen tarkastus; tarvittaessa puristuslujuustesti. | Testit ja tarkastukset on tehtävä määritellyn laajuuden mukaisesti …. kpl / …. m2. | Pinnoitteen ja alustan välisen tartunnan on oltava ≥1,5 MPa. |

| Tuotteiden ja järjestelmän vastaanottotarkastus: |
| --- |
| Tarkastus | Tarkastusmenetelmä | Tarkastuksen laajuus | Vaatimukset |
| Tuotetunniste | Tarkasta kaikkien käytettyjen tuotteiden tuotetunniste. | Tuotetunniste on aina tarkastettava ennen käyttöä. | Merkintöjen ja etikettien on oltava NS-EN 1504-8 -standardin mukaiset, sertifikaatti/projektikuvaus. |

| Testit ja tarkastukset ennen levitystä ja sen aikana: |
| --- |
| Tarkastus | Tarkastusmenetelmä | Tarkastuksen laajuus | Vaatimukset |
| Alustassa oleva kosteus | Silmämääräinen tarkastus/näytteenotto. Mittaus pintakosteudenilmaisimella tai RH-mittauksella. | Koko pinta on tarkastettava silmämääräisesti ennen pintakäsittelyä ja sen aikana. | Alustan jäännöskosteuden on oltava: Mapeprimer M ≤96 % (EN 13587) Primer SN ≤92 % Mapeprimer W ≤92 % Mapefloor I 914 ≤95 % Mapecoat L-L ≤92 % Mapefloor I 900 ≤92 % |
| Alustan lämpötila | Lämpömittari. | Säännöllisesti levityksen aikana. Mittaustulokset kirjataan, kun lämpötila on vakaa (<1 °C / 5 minuuttia) | Lämpötilan on oltava: Mapeprimer M +8...+30 °C Primer SN +8...+35 °C Mapeprimer W +10...+30 °C Mapefloor I 914 +8...+35 °C Mapecoat L-L +10...+30 °C Mapefloor I 900 +8...+35 °C |
| Ympäristön lämpötila | Lämpömittari. | Mitataan säännöllisesti ja niin kauan kuin yli 2 °C muutoksia havaitaan. | Lämpötilan on oltava: Mapeprimer M +8...+30 °C Primer SN +8...+35 °C Mapeprimer W +10...+30 °C Mapefloor I 914 +8...+35 °C Mapecoat L-L +10...+30 °C Mapefloor I 900 +8...+35 °C |
| Ympäristön ilmankosteus | Tarkasta ja mittaa kosteusmittarilla. | Mittauksia on tehtävä säännöllisesti koko työjakson ajan. | Ympäristön suhteellisen ilmankosteuden on oltava ≤80 %. |
| Sademäärä | Sateen, lumen, kasteen ja sumun silmämääräinen tarkkailu. | Sademäärät on kirjattava ylös päivittäin koko työjakson ajan. | Sademääriä koskevat rajoitukset on määriteltävä projektikuvauksessa. Sade ei saa päästä suoraan rakenteisiin. |
| Tuulen voimakkuus | Tarkasta tuulimittarilla. | Mittauksia on tehtävä säännöllisesti koko työjakson ajan. | Tuulen voimakkuuden on oltava projektikuvauksen rajoitusten mukainen, …. m/s. |
| Kastepiste | Tarkasta ja mittaa lämpö- ja kosteusmittaria käyttäen. | Kastepiste on tarkastettava säännöllisesti koko työjakson ajan. | Alustan lämpötilan on oltava vähintään 3 °C kastepisteen yläpuolella. Mapefloor I 914:lle lämpötilan on oltava vähintään 5 °C kastepisteen yläpuolella. |
| Märkäkalvo-paksuus | Mittaa märkäkalvopaksuus välittömästi levityksen jälkeen. Jokainen mittaustulos koostuu kolmesta erillisestä mittauksesta. | Mittaukset on suoritettava siten, että ne antavat kokonaisvaltaisen kuvan mittauskohteesta. Mittauskohdat valitsee työstä vastaava urakoitsija. | Märkäkalvopaksuuden on oltava projektikuvauksen ja tuotteen teknisen tietolehden vaatimusten mukainen. |

| Testit ja tarkastukset kovettumisen jälkeen: |
| --- |
| Tarkastus | Tarkastusmenetelmä | Tarkastuksen laajuus | Vaatimukset |
| Pinnoitteen paksuus kuivana | Jokainen mittaustulos koostuu kolmesta erillisestä mittauksesta. | Mittaukset on suoritettava siten, että ne antavat kokonaisvaltaisen kuvan mittauskohteesta. Mittauskohdat valitsee työn tehnyt urakoitsija. | Pinnoitteen paksuus kuivana on oltava projektikuvauksen ja tuotteen teknisen tietolehden vaatimusten mukainen …mm. |

| Pinnoitteen peittävyys | Silmämääräinen tarkastus. | Koko pinta on tarkastettava. | Pinnoitteen peittävyyden on oltava projektikuvauksen vaatimusten tai valmistajan ohjeiden mukainen. Pinnoitteessa ei saa olla halkeamia, huokosia, reikiä, rakoja tai vaurioita. |
| --- | --- | --- | --- |
| Tartunta | Tartuntavetolujuus ja silmämääräinen tarkastus | Testit ja tarkastukset on tehtävä määritellyn laajuuden mukaisesti …. kpl / …. m2. | Pohjusteen ja pinnan välisen tartunnan on oltava ≥2,0 MPa. |

Tarkastuslista / testaus ja tarkastus ennen levitystä, levityksen aikana ja sen jälkeen

| Projektin tiedot | Vastaava urakoitsija | Sijainti |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nimi/kuvaus: |  | Yritys: |  | Kerros, tila, numero jne: |  |
| Osoite: |  | Työntekijä: |  |  |  |
| Yhteyshenkilö: |  | Osoite: |  |  |  |
| Puh: |  | Puh: |  |  |  |
| Sähköposti: |  | Sähköposti: |  |  |  |
| Päivä/aika: |  | Päivä/aika: |  |  |  |

| Alustan testaus ja tarkastus |
| --- |
| Tarkastus | Vaatimus | Mittaustulos | Päivä/aika | Allek. |
| Alustan puhtaus | Alustassa ei saa olla epäpuhtauksia tai jäämiä pinnan käsittelystä. |  |  |  |
| Alustan tartuntalujuus | Pinnoitteen ja alustan välisen tartunnan on oltava ≥1,5 MPa. |  |  |  |

| Tuotteen ja järjestelmän vastaanottotarkastus: |
| --- |
| Tarkastus | Vaatimus |  |  |
| Tuotetunniste | Merkintöjen ja etikettien on oltava standardin NS-EN 1504-8 mukaiset, sertifikaatti/projektikuvaus. |
| Tuote |  | Väri |  | Vastaan-ottopäivä | Tekniset tiedot | Eränumero | Kuljetusasiakirjat tarkastettu | Allekirjoitus |
| Mapeprimer M |  |  |  |  | Kyllä | Ei |  | Kyllä | Ei |  |
| Primer SN |  |  |  |  | Kyllä | Ei |  | Kyllä | Ei |  |
| Mapeprimer W |  |  |  |  | Kyllä | Ei |  | Kyllä | Ei |  |
| Mapefloor I 914 |  |  |  |  | Kyllä | Ei |  | Kyllä | Ei |  |
| Mapecoat L-L |  |  |  |  | Kyllä | Ei |  | Kyllä | Ei |  |
| Mapefloor I 900 |  |  |  |  | Kyllä | Ei |  | Kyllä | Ei |  |

| Testit ja tarkastukset ennen levitystä ja sen aikana |
| --- |
| Tarkastus | Vaatimus | Mitattu tulos | Päivä/aika | Allek. |
| Alustan kosteus | Alustan jäännöskosteuden on oltava: Mapeprimer M ≤96 % (EN 13587) Primer SN ≤92 % Mapeprimer W ≤92 % Mapefloor I 914 ≤95 % Mapecoat L-L ≤92 % Mapefloor I 900 ≤92 % |  |  |  |
| Alustan lämpötila | Lämpötilan on oltava: Mapeprimer M +8...+30 °C Primer SN +8...+35 °C Mapeprimer W +10...+30 °C Mapefloor I 914 +8...+35 °C Mapecoat L-L +10...+30 °C Mapefloor I 900 +8...+35 °C |  |  |  |
| Ympäristön lämpötila | Lämpötilan on oltava: Mapeprimer M +8...+30 °C Primer SN +8...+35 °C Mapeprimer W +10...+30 °C Mapefloor I 914 +8...+35 °C Mapecoat L-L +10...+30 °C Mapefloor I 900 +8...+35 °C |  |  |  |
| Ympäristön ilmankosteus | Ympäristön suhteellisen ilmankosteuden (RH) on oltava ≤80 %. |  |  |  |

| Sademäärä | Sademääriä koskevat rajoitukset on määriteltävä projektikuvauksessa. Sade ei saa päästä suoraan rakenteisiin. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuulen voimakkuus | Tuulen voimakkuuden on oltava projektikuvauksen rajoitusten mukainen …. m/s. |  |  |  |
| Kastepiste | Alustan lämpötilan on oltava vähintään 3 °C kastepisteen yläpuolella. Mapefloor I 914:lle lämpötilan on oltava vähintään 5 °C kastepisteen yläpuolella. |  |  |  |
| Märkäkalvo- paksuus | Märkäkalvopaksuuden on oltava projektikuvauksen ja tuotteen teknisen tietolehden vaatimusten mukainen …. mm. |  |  |  |

| Testit ja tarkastukset kovettumisen jälkeen: |
| --- |
| Tarkastus | Vaatimus | Mittaustulos | Päivä/aika | Allek. |
| Pinnoitteen paksuus kuivana | Pinnoitteen paksuus kuivana on oltava projektikuvauksen ja tuotteen teknisen tietolehden vaatimusten mukainen …. mm. |  |  |  |  |
| Pinnoitteen peittävyys | Pinnoitteen peittävyyden on oltava projektikuvauksen vaatimusten tai valmistajan ohjeiden mukainen. Pinnoitteessa ei saa olla halkeamia, huokosia, reikiä, rakoja tai vaurioita. |  |  |  |  |
| Tartunta | Kalvon ja pinnan välisen tartunnan on oltava ≥2,0 MPa. |  |  |  |  |