Kontroll vid kemiskt injektering (enl. NS-EN 1504-10)

| Test och kontroll av underlaget |
| --- |
| Kontroll | Kontrollmetod | Kontrollens omfattning | Krav |
| Underlagets renhet | Visuell inspektion eller tejpprov. | Hela ytan kontrolleras visuellt. Stickprov med tejp kan utföras. | Inga orenheter eller rester av ytbehandling i underlaget får förekomma. |
| Sprickbredd/-djup | Sprickbreddsmätning, kärnprov, visuell kontroll eller ultraljudsprov. | Omfattningen ska framgå av projektbeskrivningen. | Mätresultaten avgör valet av material. |
| Rörelse i sprickor | Sprickmätare i kombination med gipsmarkörer. | Omfattningen ska framgå av projektbeskrivningen. | Mätresultaten avgör valet av material. |
| Fukthalt i underlag/spricka | Visuell inspektion av sprickor och undersökning av utborrade kärnor. | Omfattningen ska framgå av projektbeskrivningen. Kontroll av kärnprov tas på stickprovsbasis. | Mätresultaten avgör valet av material. |
| Temperatur i underlaget | Termometer. | Löpande innan injicering. Mätningar registreras när temperaturen är stabil (< 1 °C / 5 minuter). | Temperaturen ska vara +5 till +30 °C. Mapepoxy BI-R: +21 till +30 °C |
| Föroreningar i sprickor | Provtagning och kemisk analys. | Utförs endast vid misstanke om förorening. | Normalt ska det inte finnas föroreningar i sprickorna. |

| Leveranskontroll av produkter och system |
| --- |
| Kontroll | Kontrollmetod | Kontrollens omfattning | Krav |
| Identitet | Kontrollera identiteten på alla använda produkter. | Identiteten ska alltid kontrolleras innan användning. | Märkning och etiketter ska motsvara NS-EN 1504-8, certifikat/projektbeskrivning. |

| Test och kontroll innan och under applicering |
| --- |
| Kontroll | Kontrollmetod | Kontrollens omfattning | Krav |
| Temperatur i underlaget | Termometer. | Löpande innan injicering. Mätningar registreras när temperaturen är stabil (< 1 °C / 5 minuter). | Temperaturen ska vara +5 till +30 °C. Mapepoxy BI-R: +21 till +30 °C |
| Omgivningstempe-ratur | Termometer. | Utförs löpande och så ofta det registreras förändringar på 2 °C. | Temperaturen ska vara +5 till +30 °C. Mapepoxy BI-R: +21 till +30 °C |
| Nederbörd | Visuell observation av regn, snö, dagg och stänk. | Nederbörden registreras dagligen så länge arbetet pågår. | Krav gällande nederbörd ska framgå av projektbeskrivningen,. Ingen nederbörd direkt på konstruktionen. |
| Injekteringstryck | Nanometer används för att avläsa injekteringstrycket. | Injekteringstrycket registreras och kontrolleras löpande så länge arbetet pågår. | Injekteringstrycket får inte vara så högt att konstruktionen skadas, …. Bar |

| Test och kontroll efter härdning |
| --- |
| Kontroll | Kontrollmetod | Kontrollens omfattning | Krav |
| Vattengenomsläp-plighet | Karsten-test. Kärn- och penetreringstest. | Prover och kontroller utförs i angiven omfattning, …. stk/…. m2. | Vattengenomsläppligheten ska stämma med projektbeskrivningen, …. RF. |
| Fyllningsgrad för sprickor | Provtagning och visuell inspektion/ultraljudsmätning. | Prover och kontroller utförs i angiven omfattning …. stk/…. m2. | Fyllningsgraden ska anges i projektbeskrivningen, …. %. |
| Vidhäftning | Utborrning av kärnprov och visuell inspektion, ev. tryckfasthetsprov. | Prover och kontroller utförs i angiven omfattning …. stk/…. m2. | Vidhäftningen mellan sprickfyllnadsmaterialet och underlaget anges i projektbeskrivningen, .… MPa. |

Checklista för testning och kontroll innan, under och efter applicering

| Projektinformation | Utförande |  | Plats |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Namn/beteckning: |  | Företag: |  | Våning, adress, nummer etc.: |  |
| Adress: |  | Utfört av: |  |  |  |
| Kontaktperson: |  | Adress: |  |  |  |
| Telefon: |  | Telefon: |  |  |  |
| E-post: |  | E-post: |  |  |  |
| Datum/tid: |  | Datum/tid |  |  |  |

| Test och kontroll av underlaget |
| --- |
| Kontroll | Krav | Mätresultat | Enhet | Datum / Tid | Sign. |
| Underlagets renhet | Inga orenheter eller rester av ytbehandling i underlaget får förekomma. |  | (-) |  |  |
| Sprickbredd/-djup | Mätresultaten avgör valet av material. |  |  |  |  |
| Rörelse i sprickor | Mätresultaten avgör valet av material. |  |  |  |  |
| Fukthalt i underlag/spricka | Mätresultaten avgör valet av material. |  |  |  |  |
| Temperatur i underlaget | Temperaturen ska vara +5 till +30 °C. Mapepoxy BI-R: +21 till +30 °C |  |  |  |  |
| Föroreningar i sprickor | Normalt ska det inte finnas föroreningar i sprickorna. |  |  |  |  |

| Leveranskontroll av produkter och system |
| --- |
| Kontroll | Krav |  |  |
| Identitet | Märkning och etiketter ska motsvara NS-EN 1504-8, certifikat/projektbeskrivning. |
| Produkt |  | Kod |  | Datum för mottagende | Tekniskt datablad | Batchnummer | Transportdokument kontrollerade | Signatur |
| Mapepoxy BI |  | U(F1)W(1)(1/2/3/4)(5/30)(0) |  |  | Ja | Nej |  | Ja | Nej |  |
| Mapepoxy BI-R |  | U(F1)W(1)(1/2/3/4)(21/30)(0) |  |  | Ja | Nej |  | Ja | Nej |  |
| Mapepoxy BI-1,8 |  | U(F1)W(2)(1/2/3/4)(5/30)(0) |  |  | Ja | Nej |  | Ja | Nej |  |
| Resfoam 1 KM |  | U(S1)W(8)(1/3)(5/30) |  |  | Ja | Nej |  | Ja | Nej |  |
| Resfoam S |  | U(S1)W(8)(1/3)(5/30) |  |  | Ja | Nej |  | Ja | Nej |  |
| Purgel |  | U(S1)W(8)(1/3)(5/30) |  |  | Ja | Nej |  | Ja | Nej |  |

| Test og kontroll innan och under applicering |
| --- |
| Kontroll | Krav | Mätresultat | Enhet | Datum / Tid | Sign. |
| Temperatur i underlaget | Temperaturen ska vara +5 till +30 °C. Mapepoxy BI-R: +21 till +30 °C |  | (°C) |  |  |
| Temperatur i omgivelsen | Temperaturen ska vara +5 till +30 °C. Mapepoxy BI-R: +21 till +30 °C |  | (°C) |  |  |
| Nederbörd | Krav gällande nederbörd ska framgå av projektbeskrivningen. Ingen nederbörd direkt på konstruktionen. |  | (mm) |  |  |
| Injekteringstryck | Injekteringstrycket får inte vara så högt att konstruktionen skadas, …. Bar |  | (Bar) |  |  |

| Test och kontroll efter härdning |
| --- |
| Kontroll | Krav | Mätresultat | Enhet | Datum / Tid | Sign. |
| Vattengenomsläp-plighet | Vattengenomsläppligheten ska stämma med projektbeskrivningen, …. RF. |  | (RF) |  |  |
| Fyllningsgrad för sprickor | Fyllningsgraden ska anges i projektbeskrivningen, …. %. |  | (%) |  |  |
| Vidhäftning | Vidhäftningen mellan sprickfyllnadsmaterialet och underlaget anges i projektbeskrivningen, .… MPa. |  | (MPa) |  |  |

| Slanginjektering |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Flera slangar i serie | Ja | Nej |  |
| Stående tryck vid avslutning | Ja | Nej |  |
| Utgångar | Ja ** | Nej **) Visa i skiss nedan |  |

| Kommentarer / skiss |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **) Skiss |