Kontroll vid applicering av polyuretanbeläggning (enl. NS-EN 1504-10)

| Test och kontroll av underlaget |
| --- |
| Kontroll | Kontrollmetod | Kontrollens omfattning | Krav |
| Underlagets renhet | Visuell inspektion eller tejpprov. | Hela ytan kontrolleras visuellt. Stickprov med tejp kan utföras. | Inga orenheter eller rester av ytbehandling i underlaget får förekomma. |
| Underlagets vidhäftningsstyrka | Utborrning av kärnprov och visuell inspektion, ev. tryckfasthetsprov. | Prover och kontroll utförs i angiven omfattning, …. stk/m2. | Vidhäftningen mellan beläggningen och underlaget ska vara ≥ 1,5 MPa. |
| Använd primer |  |  | Produktnamn |
| Tid mellan strykningar |  |  | Tid mellan primning och applicering av beläggning. |

| Leveranskontroll av produkter och system |
| --- |
| Kontroll | Kontrollmetod | Kontrollens omfattning | Krav |
| Identitet | Kontrollera identiteten på alla använda produkter. | Identiteten ska alltid kontrolleras innan användning. | Märkning och etiketter ska motsvara NS-EN 1504-8, certifikat/projektbeskrivning. |

| Test och kontroll innan och under applicering |
| --- |
| Kontroll | Kontrollmetod | Kontrollens omfattning | Krav |
| Temp. i underlaget | Termometer. | Löpande under applicering. Mätningar registreras när temperaturen är stabil (< 1 °C / 5 min.) | Temperaturen ska vara: Mapefloor PU 430 SL +10 til +30° C m. PU Aks +5 til +25° C Mapefloor PU Flexibinder +10 til +30° C m. PU Aks +5 til +25° C Mapefloor PU M +10 til +30° C Mapefloor PU Flex +10 til +30° C m. PU Aks +5 til +25° C Purflex G +5 til +30° C |
| Omgivningstempe-ratur | Termometer. | Utförs löpande och så ofta det registreras förändringar på 2 °C. | Temperaturen ska vara: Mapefloor PU 430 SL +10 til +30° C m. PU Aks +5 til +25° C Mapefloor PU Flexibinder +10 til +30° C m. PU Aks +5 til +25° C Mapefloor PU M +10 til +30° C Mapefloor PU Flex +10 til +30° C m. PU Aks +5 til +25° C Purflex G +5 til +30° C |
| Luftfuktighet | Kontroll och mätning med hygrometer. | Mätningar utförs löpande så länge arbetet pågår. | Luftfuktigheten (RF) ska vara ≤ 75 %. |
| Nederbörd | Visuell observation av regn, snö, dagg och stänk. | Nederbörden registreras dagligen så länge arbetet pågår. | Krav gällande nederbörd ska framgå av projektbeskrivningen. Ingen nederbörd direkt på konstruktionen. |
| Vindstyrka | Kontroll med hjälp av vindmätare. | Mätningar utförs löpande så länge arbetet pågår. | Vindstyrkan ska överensstämma med projektbeskrivningen, …m/s. |
| Daggpunkt | Kontroll och mätning med termometer och hygrometer. | Daggpunkten kontrolleras löpande så länge arbetet pågår. | Temperaturen i underlaget ska vara minst +3 °C högre än daggpunktstemperaturen. |
| Våtfilmstjocklek | Våtfilmen mäts omgående efter applicering. Varje prov består av 3 separata mätningar. | Mätningarna utförs så att de ger en representativ bild. Omfattningen avgörs av utförande entreprenör. | Våtfilmstjockleken framgår av projektbeskrivningen och det tekniska databladet för respektive produkt. |

| Test och kontroll efter härdning |
| --- |
| Kontroll | Kontrollmetod | Kontrollens omfattning | Krav |
| Beläggningens tjocklek i torrt tillstånd | Varje prov består av 3 separata mätningar. | Mätningarna utförs så att de ger en representativ bild. Omfattningen avgörs av utförande entreprenör. | Beläggningens tjocklek i torrt tillstånd ska uppfylla kraven i projektbeskrivningen och de tekniska databladen för respektive produkt. |
| Beläggningens täckningsgrad | Visuell inspektion. | Hela ytan kontrolleras. | Beläggningens täckningsgrad anges i projektbeskrivningen eller tillverkarens anvisningar. Det får inte förekomma sprickor, småhål, håligheter eller skador i beläggningen. |
| Vidhäftning | Utborrning av kärnprov och visuell inspektion, ev. tryckfasthetsprov. | Prover och kontroll utförs i angiven omfattning. | Vidhäftningen mellan beläggningen och underlaget ska vara ≥ 1,5 MPa. |

Checklista för testning och kontroll innan, under och efter applicering

| Projektinformation | Utförande |  | Plats |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Namn/beteckning: |  | Företag: |  | Våning, adress, nummer etc.: |  |
| Adress: |  | Utfört av: |  |  |  |
| Kontaktperson: |  | Adress: |  |  |  |
| Telefon: |  | Telefon: |  |  |  |
| E-post: |  | E-post: |  |  |  |
| Datum/tid: |  | Datum/tid |  |  |  |

| Test och kontroll av underlaget |
| --- |
| Kontroll | Krav | Mätresultat | Enhet | Datum / Tid | Sign. |
| Underlagets renhet | Inga orenheter eller rester av ytbehandling i underlaget får förekomma. |  | (-) |  |  |
| Underlagets vidhäftningsstyrka | Vidhäftningen mellan beläggningen och underlaget ska vara ≥ 1,5 MPa. |  | (Mpa) |  |  |
| Använd primer | Produktnamn: |  |  |  |  |
| Tid mellan strykningar | Tid mellan primning och applicering av beläggning: |  | (t) |  |  |

| Leveranskontroll av produkter och system |
| --- |
| Kontroll | Krav |  |  |
| Identitet | Märkning och etiketter ska motsvara NS-EN 1504-8, certifikat/projektbeskrivning. |
| Produkt |  | Färg |  | Datum för mottagende | Tekniskt datablad | Batchnummer | Transportdokument kontrollerade | Signatur |
| Mapefloor PU 430 SL |  |  |  |  | Ja | Nej |  | Ja | Nej |  |
| Mapefloor PU Flexibinder |  |  |  |  | Ja | Nej |  | Ja | Nej |  |
| Mapefloor PU M |  |  |  |  | Ja | Nej |  | Ja | Nej |  |
| Mapefloor PU Flex |  |  |  |  | Ja | Nej |  | Ja | Nej |  |
| Purflex G |  |  |  |  | Ja | Nej |  | Ja | Nej |  |

| Test og kontroll innan och under applicering |
| --- |
| Kontroll | Krav | Mätresultat | Enhet | Datum / Tid | Sign. |
| Temperatur i underlaget | Temperaturen ska vara: Mapefloor PU 430 SL +10 til +30° C m. PU Aks +5 til +25° C Mapefloor PU Flexibinder +10 til +30° C m. PU Aks +5 til +25° C Mapefloor PU M +10 til +30° C Mapefloor PU Flex +10 til +30° C m. PU Aks +5 til +25° C Purflex G +5 til +30° C |  | (°C) |  |  |
| Temperatur i omgivelsen | Temperaturen ska vara: Mapefloor PU 430 SL +10 til +30° C m. PU Aks +5 til +25° C Mapefloor PU Flexibinder +10 til +30° C m. PU Aks +5 til +25° C Mapefloor PU M +10 til +30° C Mapefloor PU Flex +10 til +30° C m. PU Aks +5 til +25° C Purflex G +5 til +30° C |  | (°C) |  |  |
| Luftfuktighet | Luftfuktigheten (RF) ska vara ≤ 75 %. |  | (RF) |  |  |
| Nederbörd | Krav gällande nederbörd ska framgå av projektbeskrivningen. Ingen nederbörd direkt på konstruktionen. |  | (mm) |  |  |
| Vindstyrka | Vindstyrkan ska överensstämma med projektbeskrivningen, …m/s. |  | (m/s) |  |  |

| Daggpunkt | Temperaturen i underlaget ska vara minst +3 °C högre än daggpunktstemperaturen. |  | (°C) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Våtfilmstykkelse | Våtfilmstjockleken framgår av projektbeskrivningen och det tekniska databladet för respektive produkt. |  | (mm) |  |  |

| Test och kontroll efter härdning |
| --- |
| Kontroll | Krav | Mätresultat | Enhet | Datum / Tid | Sign. |
| Beläggningens tjocklek i torrt tillstånd | Beläggningens tjocklek i torrt tillstånd ska uppfylla kraven i projektbeskrivningen och de tekniska databladen för respektive produkt. |  | (μm) |  |  |
| Beläggningens täckningsgrad | Beläggningens täckningsgrad anges i projektbeskrivningen eller tillverkarens anvisningar. Det får inte förekomma sprickor, småhål, håligheter eller skador i beläggningen. |  | (μm) |  |  |
| Vidhäftning | Vidhäftningen mellan beläggningen och underlaget ska vara ≥ 1,5 MPa. |  | (MPa) |  |  |