Kontroll vid utförande av cementbaserade membran (enl. SS-EN 1504-10)

| Test och kontroll av underlaget |
| --- |
| Kontroll | Kontrollmetod | Kontrollens omfattning | Krav |
| Underlagets renhet | Visuell inspektion eller tejpprov. | Hela ytan kontrolleras visuellt. Stickprov med tejp kan utföras. | Inga orenheter eller rester av ytbehandling i underlaget får förekomma. |

| Leveranskontroll av produkter och system |
| --- |
| Kontroll | Kontrollmetod | Kontrollens omfattning | Krav |
| Identitet | Kontrollera identiteten på alla använda produkter. | Identiteten ska alltid kontrolleras innan användning. | Märkning och etiketter ska motsvara SS-EN 1504-8, certifikat/projektbeskrivning. |

| Test och kontroll innan och under applicering |
| --- |
| Kontroll | Kontrollmetod | Kontrollens omfattning | Krav |
| Fukt i underlaget | Visuell inspektion/provtagning. Mätning av elektriskt motstånd eller RF. | Hela ytan kontrolleras visuellt före och under ytbehandling. | Fukthalten ska vara ≤ 92%. |
| Temp. i underlaget | Termometer. | Löpande under applicering. Mätningar registreras när temperaturen är stabil (< 1 °C / 5 min.) | Temperaturen ska vara +5 till +35 °C. |
| Omgivningstempe-ratur | Termometer. | Utförs löpande och så ofta det registreras förändringar på 2 °C. | Temperaturen ska vara +5 till +35 °C. |
| Luftfuktighet | Kontroll och mätning med hygrometer. | Mätningar utförs löpande så länge arbetet pågår. | Luftfuktigheten (RF) ska vara ≤ 85 %. |
| Nederbörd | Visuell observation av regn, snö, dagg och stänk. | Nederbörden registreras dagligen så länge arbetet pågår. | Krav gällande nederbörd ska framgå av projektbeskrivningen. Ingen nederbörd direkt på konstruktionen. |
| Vindstyrka | Kontroll med hjälp av vindmätare. | Mätningar utförs löpande så länge arbetet pågår. | Vindstyrkan ska överensstämma med projektbeskrivningen, …m/s. |
| Daggpunkt | Kontroll och mätning med termometer och hygrometer. | Daggpunkten kontrolleras löpande så länge arbetet pågår. | Temperaturen i underlaget ska vara minst +3 °C högre än daggpunktstemperaturen. |
| Våtfilmstjocklek | Våtfilmen mäts omgående efter applicering. Varje prov består av 3 separata mätningar. | Mätningarna utförs så att de ger en representativ bild. Omfattningen avgörs av utförande entreprenör. …. stk/…. m2. | Våtfilmstjockleken framgår av projektbeskrivningen, eller ska vara 2,0 – 3,0 mm. |

| Test och kontroll efter härdning |
| --- |
| Kontroll | Kontrollmetod | Kontrollens omfattning | Krav |
| Beläggningens tjocklek i torrt tillstånd | Varje prov består av 3 separata mätningar. | Mätningarna utförs så att de ger en representativ bild. Omfattningen avgörs av utförande entreprenör, …. stk/…. m2. | Beläggningens tjocklek i torrt tillstånd ska uppfylla kraven i projektbeskrivningen, eller vara 2,0-3,0 mm. |
| Beläggningens täckningsgrad | Visuell inspektion. | Hela ytan kontrolleras. | Beläggningens täckningsgrad ska anges i projektbeskrivningen eller vara ≥ 2,0 – 3,0 mm. Det får inte förekomma sprickor, hål eller skador i beläggningen. |
| Vidhäftning | Utborrning av kärnprov och visuell inspektion, ev. tryckfasthetsprov. | Prover och kontroll utförs i angiven omfattning, …. stk/m2. | Vidhäftningen mellan beläggningen och underlaget ska vara ≥ 1,0 MPa. |
| Färg och struktur på färdig yta. | Visuell inspektion. | Hela ytan kontrolleras. | Färg och struktur ska överensstämma med specifikationen. |

Checklista för testning och kontroll innan, under och efter applicering

| Projektinformation | Utförande |  | Plats |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Namn/beteckning: |  | Företag: |  | Våning, adress, nummer etc.: |  |
| Adress: |  | Utfört av: |  |  |  |
| Kontaktperson: |  | Adress: |  |  |  |
| Telefon: |  | Telefon: |  |  |  |
| E-post: |  | E-post: |  |  |  |
| Datum/tid: |  | Datum/tid |  |  |  |

| Test och kontroll av underlaget |
| --- |
| Kontroll | Krav | Mätresultat | Enhet | Datum / Tid | Sign. |
| Underlagets renhet | Inga orenheter eller rester av ytbehandling i underlaget får förekomma. |  | (-) |  |  |

| Leveranskontroll av produkter och system |
| --- |
| Kontroll | Krav |  |  |
| Identitet | Märkning och etiketter ska motsvara SS-EN 1504-8, certifikat/projektbeskrivning. |
| Produkt |  | Färg |  | Datum för mottagande | Tekniskt datablad | Batchnummer | Transportdokument kontrollerade | Signatur |
| Mapelastic |  |  |  |  | Ja | Nej |  | Ja | Nej |  |
| Mapelastic Smart |  |  |  |  | Ja | Nej |  | Ja | Nej |  |
| Mapelastic Guard |  |  |  |  | Ja | Nej |  | Ja | Nej |  |
| Cem-Elastic |  |  |  |  | Ja | Nej |  | Ja | Nej |  |

| Test och kontroll innan och under applicering |
| --- |
| Kontroll | Krav | Mätresultat | Enhet | Datum / Tid | Sign. |
| Fuktighet i underlaget | Fukthalten ska vara ≤ 92%. |  | (RF) |  |  |
| Temperatur i underlaget | Temperaturen ska vara +5 till +35 °C. |  | (°C) |  |  |
| Temperatur i omgivningen | Temperaturen ska vara +5 till +35 °C. |  | (°C) |  |  |
| Luftfuktighet | Luftfuktigheten (RF) ska vara ≤ 85 %. |  | (RF) |  |  |
| Nederbörd | Krav gällande nederbörd ska framgå av projektbeskrivningen. Ingen nederbörd direkt på konstruktionen. |  | (mm) |  |  |
| Vindstyrka | Vindstyrkan ska överensstämma med projektbeskrivningen, …m/s. |  | (m/s) |  |  |

| Daggpunkt | Temperaturen i underlaget ska vara minst +3 °C högre än daggpunktstemperaturen. |  | (°C) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Våtfilmstjocklek | Våtfilmstjockleken framgår av projektbeskrivningen, eller ska vara 2,0 – 3,0 mm. |  | (mm) |  |  |

| Test och kontroll efter härdning |
| --- |
| Kontroll | Krav | Mätresultat | Enhet | Datum / Tid | Sign. |
| Beläggningens tjocklek i torrt tillstånd | Beläggningens tjocklek i torrt tillstånd ska uppfylla kraven i projektbeskrivningen, eller vara 2,0 – 3,0 mm |  | (mm) |  |  |
| Beläggningens täckningsgrad | Beläggningens täckningsgrad ska anges i projektbeskrivningen eller vara ≥ 2,0 – 3,0 mm. Det får inte förekomma sprickor, hål eller skador i beläggningen. |  | (mm) |  |  |
| Vidhäftning | Vidhäftningen mellan beläggningen och underlaget ska vara ≥ 1,0 MPa. |  | (MPa) |  |  |
| Färg och struktur på färdig yta. | Färg och struktur ska överensstämma med specifikationen. |  | (-) |  |  |

| Armeringsnät |
| --- |
| Produkt | Använt | Kompatibla produkter |
| Mapenet 150 | Ja | Nei | Mapelastic, Mapelastic Smart, Mapelastic Guard. |
| Mapetex Sel | Ja | Nei | Mapelastic Smart. |

| Vattentätning av hörn, övergångar och konstruktions fogar |
| --- |
| Produkt | Använt | Kompatibla produkter | Bruksområde |
| Mapeband Easy | Ja | Nei | Mapelastic, Mapelastic Smart, Mapelastic Guard, Cem-Elastic. | Hörn, övergångar och konstruktions fogar |
| Mapeband TPE | Ja | Nei | Mapelastic, Mapelastic Smart, Mapelastic Guard, Cem-Elastic. | Konstruktions fogar och levande sprickor |