Kontrollplan vid applicering av av Silancolor Primer Plus / Basecoat

| Test och kontroll av underlaget |
| --- |
| Kontroll | Kontrollmetod | Kontrollens omfattning | Krav |
| Underlagets renhet | Visuell inspektion eller tejpprov. | Hela ytan kontrolleras visuellt. Stickprov med tejp kan utföras. | Inga orenheter eller rester av ytbehandling i underlaget får förekomma. |

| Leveranskontroll av produkter och system |
| --- |
| Kontroll | Kontrollmetod | Kontrollens omfattning | Krav |
| Identitet | Kontrollera identiteten på alla använda produkter. | Identiteten ska alltid kontrolleras innan användning. | Märkning och etiketter ska motsvara projektbeskrivningen. |

| Prover och kontroller före och under applicering |
| --- |
| Kontroll | Kontrollmetod | Kontrollens omfattning | Krav |
| Fukt i underlaget | Visuell inspektion/provtagning. Mätning av elektriskt motstånd eller RF. | Hela ytan kontrolleras visuellt före och under ytbehandling. | Fukthalten får inte överstiga 85 %. |
| Temp. i underlaget | Termometer. | Löpande under applicering. Mätningar registreras när temperaturen är stabil (< 1 °C / 5 min.) | Temperaturen ska vara +5 till +35 °C. |
| Omgivnings-temperatur | Termometer. | Utförs löpande och så ofta det registreras förändringar på 2 °C. | Temperaturen ska vara +5 till +35 °C. |
| Luftfuktighet | Kontroll och mätning med hygrometer. | Mätningar utförs löpande så länge arbetet pågår. | Luftfuktigheten (RF) ska vara ≤ 85 %. |
| Nederbörd | Visuell observation av regn, snö, dagg och stänk. | Nederbörden registreras dagligen så länge arbetet pågår. | Krav gällande nederbörd ska framgå av projektbeskrivningen. Ingen nederbörd direkt på konstruktionen. |
| Vindstyrka | Kontroll med hjälp av vindmätare. | Mätningar utförs löpande så länge arbetet pågår. | Vindstyrkan ska överensstämma med projektbeskrivningen, …. m/s. |
| Daggpunkt | Kontroll och mätning med termometer och hygrometer. | Daggpunkten kontrolleras löpande så länge arbetet pågår. | Temperaturen i underlaget ska vara minst +5 °C högre än daggpunktstemperaturen. |
| Förbrukning | Kontroll av åtgång | Entreprenören kontrollerar alla ytor så att det ges en representativ bild. | Förbrukningen ska vara: Silancolor Primer Plus 0,10 – 0,30 kg/m2 Silancolor Basecoat 0,30 – 0,50 kg/m2 |

| Mätning och kontroll efter applicering: |
| --- |
| Kontroll | Kontrollmetod | Kontrollens omfattning | Krav |
| Beläggningens täckningsgrad | Visuell inspektion. | Hela ytan kontrolleras. | Beläggningens täckningsgrad anges i projektbeskrivningen eller tillverkarens anvisningar. Det får inte förekomma sprickor, småhål, håligheter eller skador i beläggningen. |
| Färg och struktur på färdig yta. | Visuell inspektion. | Hela ytan kontrolleras. | Färg och struktur ska överensstämma med specifikationen. |

Checklista för testning och kontroll före, under och efter applicering

| Projektinformation | Utförande | Plats |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Namn/beteckning: |  | Företag: |  | Våning, adress, nummer etc.: |  |
| Adress: |  | Utfört av: |  |  |  |
| Kontaktperson: |  | Adress: |  |  |  |
| Telefon: |  | Telefon: |  |  |  |
| E-post: |  | E-post: |  |  |  |
| Datum/tid |  |  |  |  |  |

| Test och kontroll av underlaget |
| --- |
| Kontroll | Krav | Resultat | Datum / Tid | Sign. |
| Underlagets renhet | Inga orenheter eller rester av ytbehandling i underlaget får förekomma |  | . |  |

| Leveranskontroll av produkter och system |
| --- |
| Kontroll | Krav |  |  |
| Identitet | Märkning och etiketter ska motsvara projektbeskrivningen. |
| Produkt |  | Färg |  | Datum för mottagande | Tekniskt datablad | Batchnummer | Transportdokument kontrollerade | Signatur |
| Silancolor Primer Plus |  |  |  |  | Ja | Nej |  | Ja | Nej |  |
| Silancolor Basecoat |  |  |  |  | Ja | Nej |  | Ja | Nej |  |

| Prover och kontroller före och under applicering |
| --- |
| Kontroll | Krav | Resultat | Datum / Tid | Sign. |
| Fukt i underlaget | Fukthalten får inte överstiga 85 %. |  |  |  |
| Temp. i underlaget | Temperaturen ska vara +5 till +35 °C. |  |  |  |
| Omgivnings-temperatur | Temperaturen ska vara +5 till +35 °C. |  |  |  |
| Luftfuktighet | Luftfuktigheten (RF) ska vara ≤ 85 %. |  |  |  |
| Nederbörd | Krav gällande nederbörd ska framgå av projektbeskrivningen. Ingen nederbörd direkt på konstruktionen. |  |  |  |
| Vindstyrka | Vindstyrkan ska överensstämma med projektbeskrivningen, …. m/s. |  |  |  |

| Daggpunkt | Temperaturen i underlaget ska vara minst +5 °C högre än daggpunkts-temperaturen. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Förbrukning | Förbrukningen ska vara: Silancolor Primer Plus 0,10 – 0,30 kg/m2 Silancolor Basecoat 0,30 – 0,50 kg/m2 |  |  |  |

| Mätning och kontroll efter applicering |
| --- |
| Kontroll | Krav | Resultat | Datum / Tid | Sign. |
| Beläggningens täckningsgrad | Beläggningens täckningsgrad anges i projektbeskrivningen eller tillverkarens anvisningar. Det får inte förekomma sprickor, småhål, håligheter eller skador i beläggningen. |  |  |  |
| Färg och struktur på färdig yta. | Färg och struktur ska överensstämma med specifikationen. |  |  |  |