Kontrollplan vid applicering av Antipluviol W

| Test och kontroll av underlaget |
| --- |
| Kontroll | Kontrollmetod | Kontrollens omfattning | Krav |
| Underlagets renhet | Visuell inspektion eller tejpprov. | Hela ytan kontrolleras visuellt. Stickprov med tejp kan utföras. | Inga orenheter eller rester av ytbehandling i underlaget får förekomma. |

| Leveranskontroll av produkter och system |
| --- |
| Kontroll | Kontrollmetod | Kontrollens omfattning | Krav |
| Identitet | Kontrollera identiteten på alla använda produkter. | Identiteten ska alltid kontrolleras innan användning. | Märkning och etiketter ska motsvara projektbeskrivningen. |

| Prover och kontroller före och under applicering |
| --- |
| Kontroll | Kontrollmetod | Kontrollens omfattning | Krav |
| Fukt i underlaget | Visuell inspektion/provtagning. Mätning av elektriskt motstånd eller RF. | Hela ytan kontrolleras visuellt före och under ytbehandling. | Fukthalten får inte överstiga 85 %. |
| Temp. i underlaget | Termometer. | Löpande under applicering. Mätningar registreras när temperaturen är stabil (< 1 °C / 5 min.) | Temperaturen ska vara +5 till +35 °C. |
| Omgivnings-temperatur | Termometer. | Utförs löpande och så ofta det registreras förändringar på 2 °C. | Temperaturen ska vara +5 till +35 °C. |
| Luftfuktighet | Kontroll och mätning med hygrometer. | Mätningar utförs löpande så länge arbetet pågår. | Luftfuktigheten (RF) ska vara ≤ 85 %. |
| Nederbörd | Visuell observation av regn, snö, dagg och stänk. | Nederbörden registreras dagligen så länge arbetet pågår. | Krav gällande nederbörd ska framgå av projektbeskrivningen. Ingen nederbörd direkt på konstruktionen. |
| Vindstyrka | Kontroll med hjälp av vindmätare. | Mätningar utförs löpande så länge arbetet pågår. | Vindstyrkan ska överensstämma med projektbeskrivningen, …. m/s. |
| Daggpunkt | Kontroll och mätning med termometer och hygrometer. | Daggpunkten kontrolleras löpande så länge arbetet pågår. | Temperaturen i underlaget ska vara minst +5 °C högre än daggpunktstemperaturen. |

| Mätning och kontroll efter applicering: |
| --- |
| Kontroll | Kontrollmetod | Kontrollens omfattning | Krav |
| Impregneringens inträngningsdjup | Kärnprov och visuell inspektion. Betongkärnor med en diameter på 60 mm borras ut. Kärnorna märks upp och delas på längden. Vatten hälls på brottytan. Impregnerad betong suger inte upp vatten, medan annan betong gör det och blir mörkare grå. Inträngningsdjupet är avståndet från ytan till övergången mellan sugande och icke-sugande betong. Inträngningsdjupet anges som medelvärde för varje brottyta. Alla brottytor fotograferas så att provmärkningen syns. | Provets omfattning ska anges i projektbeskrivningen. Proven tas jämnt fördelade på alla ytor så att de ger en representativ bild, …. stk./…. m2. | Inträngningsdjupet för hydrofoberande impregnering ska framgå av projektbeskrivningen, …. mm. |
| Vattengenom-släpplighet | Karsten-test. Kärn- och penetreringstest. | Prover och kontroller utförs i angiven omfattning, …. stk./…. m2. | Vattengenomsläppligheten ska stämma med projektbeskrivningen, …. mm. |

Checklista för testning och kontroll före, under och efter applicering

| Projektinformation | Utförande | Plats |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Namn/beteckning: |  | Företag: |  | Våning, adress, nummer etc.: |  |
| Adress: |  | Utfört av: |  |  |  |
| Kontaktperson: |  | Adress: |  |  |  |
| Telefon: |  | Telefon: |  |  |  |
| E-post: |  | E-post: |  |  |  |
| Datum/tid |  |  |  |  |  |

| Test och kontroll av underlaget |
| --- |
| Kontroll | Krav | Resultat | Datum / Tid | Sign. |
| Underlagets renhet | Inga orenheter eller rester av ytbehandling i underlaget får förekomma |  | . |  |

| Leveranskontroll av produkter och system |
| --- |
| Kontroll | Krav |  |  |
| Identitet | Märkning och etiketter ska motsvara projektbeskrivningen. |
| Produkt |  | Färg |  | Datum för mottagande | Tekniskt datablad | Batchnummer | Transportdokument kontrollerade | Signatur |
| Antipluviol W |  |  |  |  | Ja | Nej |  | Ja | Nej |  |

| Prover och kontroller före och under applicering |
| --- |
| Kontroll | Krav | Resultat | Datum / Tid | Sign. |
| Fukt i underlaget | Fukthalten får inte överstiga 85 %. |  |  |  |
| Temp. i underlaget | Temperaturen ska vara +5 till +35 °C. |  |  |  |
| Omgivnings-temperatur | Temperaturen ska vara +5 till +35 °C. |  |  |  |
| Luftfuktighet | Luftfuktigheten (RF) ska vara ≤ 85 %. |  |  |  |
| Nederbörd | Krav gällande nederbörd ska framgå av projektbeskrivningen. Ingen nederbörd direkt på konstruktionen. |  |  |  |
| Vindstyrka | Vindstyrkan ska överensstämma med projektbeskrivningen, …. m/s. |  |  |  |
| Daggpunkt | Temperaturen i underlaget ska vara minst +5 °C högre än daggpunkt-stemperaturen. |  |  |  |

| Mätning och kontroll efter applicering |
| --- |
| Kontroll | Krav | Resultat | Datum / Tid | Sign. |
| Impregneringens inträngningsdjup | Inträngningsdjupet för hydrofoberande impregnering ska framgå av projektbeskrivningen, …. mm. |  |  |  |
| Vattengenom-släpplighet | Vattengenomsläppligheten ska stämma med projektbeskrivningen, …. mm. |  |  |  |