Kontrollplan ved påføring av (iht NS-EN 1504-10)

| Prøving og kontroll av underlaget |
| --- |
| Kontroll | Kontrollmetode | Kontrollomfang | Krav |
| Renhet i underlaget | Visuell inspeksjon eller prøving med klebebånd. | Hele overflaten kontrolleres visuelt. Stikkprøver med klebebånd kan utføres. | Ingen urenheter eller rester av overflatebehandling i underlaget godtas. |
| Heftstyrke i underlaget | Utboring av kjerneprøve og visuell inspeksjon, evt. trykkfasthetsprøving. | Prøving og kontroll utføres iht. spesifisert omfang, …. stk/ …. m2. | Heften mellom belegget og underlaget skal være ≥ 1,5 MPa. |

| Mottakskontroll av produkter og system |
| --- |
| Kontroll | Kontrollmetode | Kontrollomfang | Krav |
| Identitet | Kontroller identiteten til alle benyttede produkter. | Identitet kontrolleres alltid før bruk. | Merking og etiketter skal være i samsvar med NS-EN 1504-8, sertifikat/ prosjektbeskrivelse |

| Prøving og kontroll før og under påføring |
| --- |
| Kontroll | Kontrollmetode | Kontrollomfang | Krav |
| Fuktighet i underlaget | Visuell inspeksjon/prøvetaking. Måling av elektrisk motstand eller RF. | Hele overflaten kontrolleres visuelt før og under påføring av overflate-behandling. | Restfuktigheten i underlaget skal være: Mapeprimer M ≤ 96% (EN 13587) Primer SN ≤ 92% Mapeprimer W ≤ 92% Mapefloor I 914 ≤ 95% Mapecoat L-L ≤ 92% Mapefloor I 900 ≤ 92% |
| Temp. i underlaget | Termometer. | Kontinuerlig under påføring. Målinger registreres når temperaturen er stabil (< 1 °C / 5 min.). | Temperaturen skal være: Mapeprimer M +8 til +30° C Primer SN +8 til +35° C Mapeprimer W +10 til +30° C Mapefloor I 914 +8 til +35° C Mapecoat L-L +10 til +30° C Mapefloor I 900 +8 til +35° C |
| Temp. i omgivelsen | Termometer. | Utføres kontinuerlig og så ofte at man registrerer endringer på 2 °C. | Temperaturen skal være: Mapeprimer M +8 til +30° C Primer SN +8 til +35° C Mapeprimer W +10 til +30° C Mapefloor I 914 +8 til +35° C Mapecoat L-L +10 til +30° C Mapefloor I 900 +8 til +35° C |
| Luftfuktighet | Kontroll og prøving med hygrometer. | Målingene utføres kontinuerlig så lenge arbeidene pågår. | Luftfuktigheten (RF) skal være ≤ 80%. |
| Nedbør | Visuell observasjon av regn, snø, dugg og sprut. | Nedbøren registreres daglig så lenge arbeidene pågår. | Krav til nedbør skal være angitt i prosjekt-beskrivelsen. Ingen nedbør direkte på konstruksjonen. |
| Vindstyrke | Kontroll ved bruk av vindmåler. | Målingene utføres kontinuerlig så lenge arbeidene pågår. | Vindstyrken skal være i iht. krav i prosjekt-beskrivelsen, …. m/s. |
| Duggpunkt | Kontroll og prøving med termometer og hygrometer. | Kontrolleres kontinuerlig så lenge arbeidene pågår. | Temperaturen i underlaget skal være minst +3° C høyere enn duggpunktstemperaturen. For Mapefloor I 914 skal temperaturen være +5° C høyere enn duggpunktstemperaturen. |
| Våtfilmstykkelse | Våtfilmsmåler umiddelbart etter påføring. Hver prøve består av 3 enkeltmålinger. | Målingene utføres slik at det de gir et representativt bilde. Omfang velges av utførende entreprenør, …. stk/ …. m2. | Våtfilmtykkelsen skal være iht. prosjektbeskrivelsen og teknisk datablad for respektive produkt, …. mm. |

| Prøving og kontroll etter herding |
| --- |
| Kontroll | Kontrollmetode | Kontrollomfang | Krav |
| Tykkelse i tørr tilstand | Hver prøve består av 3 enkeltmålinger. | Målingene utføres slik at det de gir et representativt bilde. Omfang velges av utførende entreprenør, …. stk/ …. m2 | Primerens tykkelse i tørr tilstand skal være iht. prosjektbeskrivelsen og teknisk datablad for respektive produkt, …. mm. |
| Dekningsgrad | Visuell inspeksjon. | Hele overflaten kontrolleres. | Dekningsgraden skal være iht. prosjekt-beskrivelsen. Det skal ikke være porer, pinholes, hull, riss eller skader i primeren. |
| Heft | Utboring av kjerneprøve og visuell inspeksjon, evt. trykkfasthetsprøving. | Prøving og kontroll utføres iht. spesifisert omfang, …. stk/ …. m2. | Heften mellom primeren og underlaget skal være ≥ 2,0 MPa. |

Sjekkliste for prøving og kontroll før, under og etter påføring

| Prosjektinformasjon | Utførende |  | Lokalitet |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Navn/betegnelse: |  | Firma: |  | Etasje, akse, nummer etc.: |  |
| Adresse: |  | Utført av: |  |  |  |
| Kontaktperson: |  | Adresse: |  |  |  |
| Telefon: |  | Telefon: |  |  |  |
| E-post: |  | E-post: |  |  |  |
| Dato/tid: |  |  |  |  |  |

| Prøving og kontroll av underlaget |
| --- |
| Kontroll | Krav | Måleresultat | Enhet | Dato / Klokkeslett | Sign. |
| Renhet i underlaget | Ingen urenheter eller rester av overflatebehandling i underlaget godtas. |  | (-) |  |  |
| Heftstyrke i underlaget | Heften mellom belegget og underlaget skal være ≥ 1,5 MPa. |  | (MPa) |  |  |

| Mottakskontroll av produkter og system |
| --- |
| Kontroll | Krav |  |  |
| Identitet | Merking og etiketter skal være i samsvar med NS-EN 1504-8, sertifikat/ prosjekt-beskrivelse. |
| Produkt |  | Farge |  | Dato mottatt | Teknisk datablad | Batchnummer | Transportdokumenter kontrollert | Signatur |
| Mapeprimer M |  |  |  |  | Ja | Nei |  | Ja | Nei |  |
| Primer SN |  |  |  |  | Ja | Nei |  | Ja | Nei |  |
| Mapeprimer W |  |  |  |  | Ja | Nei |  | Ja | Nei |  |
| Mapefloor I 914 |  |  |  |  | Ja | Nei |  | Ja | Nei |  |
| Mapecoat L-L |  |  |  |  | Ja | Nei |  | Ja | Nei |  |
| Mapefloor I 900 |  |  |  |  | Ja | Nei |  | Ja | Nei |  |

| Prøving og kontroll før og under påføring |
| --- |
| Kontroll | Krav | Måleresultat | Enhet | Dato / Klokkeslett | Sign. |
| Fuktighet i underlaget | Restfuktigheten i underlaget skal være: Mapeprimer M ≤ 96% (EN 13587) Primer SN ≤ 92% Mapeprimer W ≤ 92% Mapefloor I 914 ≤ 95% Mapecoat L-L ≤ 92% Mapefloor I 900 ≤ 92% |  | (RF) |  |  |
| Temp. i underlaget | Temperaturen skal være: Mapeprimer M +8 til +30° C Primer SN +8 til +35° C Mapeprimer W +10 til +30° C Mapefloor I 914 +8 til +35° C Mapecoat L-L +10 til +30° C Mapefloor I 900 +8 til +35° C |  | (°C) |  |  |
| Temp. i omgivelsen | Temperaturen skal være: Mapeprimer M +8 til +30° C Primer SN +8 til +35° C Mapeprimer W +10 til +30° C Mapefloor I 914 +8 til +35° C Mapecoat L-L +10 til +30° C Mapefloor I 900 +8 til +35° C |  | (°C) |  |  |
| Luftfuktighet | Luftfuktigheten skal være ≤ 80%. |  | (RF) |  |  |

| Nedbør | Krav til nedbør skal være angitt i prosjektbeskrivelsen, …. mm. Ingen nedbør direkte på konstruksjonen. |  | (mm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vindstyrke | Vindstyrken skal være i iht. krav i prosjektbeskrivelsen, …. m/s. |  | (m/s) |  |  |
| Duggpunkt | Temperaturen i underlaget skal være minst +3°C høyere enn duggpunkts-temperaturen. For Mapefloor I 914 skal temperaturen være +5° C høyere enn duggpunkts-temperaturen. |  | (°C) |  |  |
| Våtfilmstykkelse | Våtfilmtykkelsen skal være iht. prosjekt-beskrivelsen og teknisk datablad for respektive produkt, …. mm. |  | (mm) |  |  |

| Prøving og kontroll etter påføring |
| --- |
| Kontroll | Krav | Måleresultat | Enhet | Dato / Klokkeslett | Sign. |
| Tykkelse i tørr tilstand | Primerens tykkelse i tørr tilstand skal være iht. prosjektbeskrivelsen og teknisk datablad for respektive produkt, …. mm. |  | (mm) |  |  |
| Dekningsgrad | Dekningsgraden skal være iht. prosjekt-beskrivelsen. Det skal ikke være porer, pinholes, hull, riss eller skader i primeren. |  | (mm) |  |  |
| Heft | Heften mellom primeren og underlaget skal være ≥ 2,0 MPa. |  | (MPa) |  |  |