Kontrollplan ved påføring av gulvsparkel

| Prøving og kontroll av underlaget |
| --- |
| Kontroll | Kontrollmetode | Kontrollomfang | Krav |
| Renhet i underlaget | Visuell inspeksjon eller prøving med klebebånd. | Hele overflaten kontrolleres visuelt. Stikkprøver med klebebånd kan utføres. | Ingen urenheter eller rester av overflate-behandling i underlaget godtas. |

| Mottakskontroll av produkter og system |
| --- |
| Kontroll | Kontrollmetode | Kontrollomfang | Krav |
| Identitet | Kontroller identiteten til alle benyttede produkter. | Identitet kontrolleres alltid før bruk. | Mottatte produkter skal være i samsvar med prosjektbeskrivelsen. |

| Prøving og kontroll før og under påføring |
| --- |
| Kontroll | Kontrollmetode | Kontrollomfang | Krav |
| Fuktighet i underlaget | Visuell inspeksjon/prøvetaking. Måling av elektrisk motstand eller RF. | Hele overflaten kontrolleres visuelt før og under påføring av sparkel | Restfuktigheten i underlaget skal være ≤ 90% |
| Temperatur i underlaget | Termometer. | Måles på flere steder. Også ved yttervegg og ved dører. | Temperaturen skal være +10 - +30 °C. |
| Temperatur i omgivelsen | Termometer. | Måles midt i rom. | Temperaturen skal være +10 - +30 °C. |
| Luftfuktighet | Kontroll og prøving med hygrometer | Målingene utføres kontinuerlig så lenge arbeidene pågår | Max. RF 85 % Primer skal være tørr innen 4 timer |
| Vannmengde | Kontroll av vannforbruk ved bruk av leggeprotokoll eller flytring (SS 923519) | Kontrolleres kontinuerlig så lenge arbeidene pågår. | Vannforbruk skal være: Uniplan Eco LC 17-18% Uniplan Pro-Base 17-18% Uniplan Eco 19-20,5% Uniplan Eco TDR 18% Uniplan Rapid 20% Uniplan FR 20-21,2% Conplan Pro-Base 18% Conplan Eco 19-20,5%¤ Conplan Eco R 3,8-4,0 l/20 kg sekk Conplan Rapid 20% Conplan VR 16-17% Conplan Eco F 26-28% Planex HR 20-21% |

| Prøving og kontroll etter påføring |
| --- |
| Kontroll | Kontrollmetode | Kontrollomfang | Krav |
| Heft | Utboring av kjerneprøve og visuell inspeksjon, evt. trykkfasthetsprøving. | Prøving og kontroll iht. spesifisert omfang, …. stk/ …. m2. | Heften skal være i henhold til krav i prosjekt-beskrivelsen, …. MPa. |
| Struktur på ferdig overflate | Visuell inspeksjon. | Hele overflaten kontrolleres. | Struktur skal være iht. prosjektbeskrivelsen. |

Sjekkliste for prøving og kontroll før, under og etter påføring

| Prosjektinformasjon | Utførende |  | Lokalitet |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Navn/betegnelse: |  | Firma: |  | Etasje, akse, nummer etc.: |  |
| Adresse: |  | Utført av: |  |  |  |
| Kontaktperson: |  | Adresse: |  |  |  |
| Telefon: |  | Telefon: |  |  |  |
| E-post: |  | E-post: |  |  |  |
| Dato/tid: |  |  |  |  |  |

| Prøving og kontroll av underlaget |
| --- |
| Kontroll | Krav | Måleresultat | Enhet | Dato / Klokkeslett | Sign. |
| Renhet i underlaget | Ingen urenheter eller rester av overflate-behandling i underlaget godtas. |  | (-) |  |  |

| Mottakskontroll av produkter og system |
| --- |
| Kontroll | Krav |  |  |
| Identitet | Mottatte produkter skal være i samsvar med prosjektbeskrivelsen. |
| Produkt |  |  | Dato mottatt | Teknisk datablad | Batchnummer | Transportdokumenter kontrollert | Signatur |
| Uniplan Eco LC |  |  |  | Ja | Nei |  | Ja | Nei |  |
| Uniplan Pro-Base |  |  |  | Ja | Nei |  | Ja | Nei |  |
| Uniplan Eco |  |  |  | Ja | Nei |  | Ja | Nei |  |
| Uniplan Eco TDR |  |  |  | Ja | Nei |  | Ja | Nei |  |
| Uniplan Rapid |  |  |  | Ja | Nei |  | Ja | Nei |  |
| Uniplan FR |  |  |  | Ja | Nei |  | Ja | Nei |  |
| Conplan Pro-Base |  |  |  | Ja | Nei |  | Ja | Nei |  |
| Conplan Eco |  |  |  | Ja | Nei |  | Ja | Nei |  |
| Conplan Eco R |  |  |  | Ja | Nei |  | Ja | Nei |  |
| Conplan Rapid |  |  |  | Ja | Nei |  | Ja | Nei |  |
| Conplan VR |  |  |  | Ja | Nei |  | Ja | Nei |  |
| Conplan Eco F |  |  |  | Ja | Nei |  | Ja | Nei |  |
| Planex HR |  |  |  | Ja | Nei |  | Ja | Nei |  |

| Prøving og kontroll før og under påføring |
| --- |
| Kontroll | Krav | Måleresultat | Enhet | Dato / Klokkeslett | Sign. |
| Fuktighet i underlaget | Restfuktigheten i underlaget skal være ≤ 90% |  | (RF) |  |  |
| Temperatur i underlaget | Temperaturen skal være +10 - +30 °C. |  | (°C) |  |  |
| Temperatur i omgivelsen | Temperaturen skal være +10 - +30 °C. |  | (°C) |  |  |
| Luftfuktighet | Max. RF 85 % Primer skal være tørr innen 4 timer |  | (RF) |  |  |

| Vannmengde | Vannforbruk skal være: Uniplan Eco LC 17-18% Uniplan Pro-Base 17-18% Uniplan Eco 19-20,5% Uniplan Eco TDR 18% Uniplan Rapid 20% Uniplan FR 20-21,2% Conplan Pro-Base 18% Conplan Eco 19-20,5%¤ Conplan Eco R 3,8-4,0 l/20 kg sekk Conplan Rapid 20% Conplan VR 16-17% Conplan Eco F 26-28% Planex HR 20-21% |  | (mm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Prøving og kontroll etter påføring |
| --- |
| Kontroll | Krav | Måleresultat | Enhet | Dato / Klokkeslett | Sign. |
| Heft | Heften skal være i henhold til krav i prosjektbeskrivelsen, …. MPa. |  | (MPa) |  |  |
| Struktur på ferdig overflate | Struktur skal være iht. prosjektbeskrivelsen. |  | (MPa) |  |  |