Kontrollplan ved kjemisk injeksjon (iht NS-EN 1504-10)

| Prøving og kontroll av underlaget |
| --- |
| Kontroll | Kontrollmetode | Kontrollomfang | Krav |
| Renhet i underlaget | Visuell inspeksjon. | Betongoverflatene langs rissene/ sprekkene skal kontrolleres etter forbehandling. | Ingen urenheter i underlaget godtas. |
| Rissets bredde/dybde | Rissviddemåler, kjerneuttak, visuell prøving eller ultralydprøving. | Omfang skal være angitt i prosjektbeskrivelsen, …. stk/…. m2. | Måleresultatene er bestemmende for valg av materiale, …. mm. |
| Bevegelse i risset | Rissmålere i kombinasjon med gipsmarkører. | Omfang skal være angitt i prosjektbeskrivelsen, …. stk/…. m2. | Måleresultatene er bestemmende for valg av materiale, …. mm. |
| Fuktighetsinnhold i underlag/riss | Visuell inspeksjon av rissene og undersøkelse av utborede kjerner. | Omfang skal være angitt i prosjektbeskrivelsen, .… stk/…. m2. Kontroll av kjerneprøver tas på stikkprøvebasis. | Måleresultatene er bestemmende for valg av materiale, …. RF. |
| Temperatur i underlaget | Termometer. | Kontinuerlig for injisering. Målinger registreres når temperaturen er stabil (< 1° C / 5 minutter). | Temperaturen skal være +5 til +30° C, for Mapepoxy BI-R +21 til +30° C |
| Forurensinger i riss | Prøvetaking og kjemisk analyse. | Utføres kun ved mistanke om forurensing. | Det skal normalt ikke være forurensing i risset. |

| Mottakskontroll av produkter og system |
| --- |
| Kontroll | Kontrollmetode | Kontrollomfang | Krav |
| Identitet | Kontroller identiteten til alle benyttede produkter. | Identitet kontrolleres alltid før bruk. | Merking og etiketter skal være i samsvar med NS-EN 1504-8, sertifikat/ prosjektbeskrivelse |

| Prøving og kontroll før og under påføring |
| --- |
| Kontroll | Kontrollmetode | Kontrollomfang | Krav |
| Temperatur i underlaget | Termometer. | Kontinuerlig for injisering. Målinger registreres når temperaturen er stabil (< 1° C / 5 minutter). | Temperaturen skal være +5 til +30° C, for Mapepoxy BI-R +21 til +30° C. |
| Omgivelsestemperatur | Termometer. | Utføres kontinuerlig og så ofte at man registrerer endringer på 2° C. | Temperaturen skal være +5 til +30° C, for Mapepoxy BI-R +21 til +30° C. |
| Nedbør | Visuell observasjon av regn, snø, dugg og sprut. | Nedbøren registreres daglig så lenge arbeidene pågår. | Krav til nedbør skal være angitt i prosjekt-beskrivelsen, …. mm. Ingen nedbør direkte på konstruksjonen. |
| Injiseringstrykk | Manometer benyttes for å avlese injiseringstrykket. | Injiseringstrykket registreres og kontrolleres kontinuerlig så lenge arbeidene pågår. | Injiseringstrykket må ikke være så stort at det skader konstruksjonen. …. Bar. |

| Prøving og kontroll etter påføring |
| --- |
| Kontroll | Kontrollmetode | Kontrollomfang | Krav |
| Vannpermeabilitet | Karsten test. Kjerne og penetreringstest. | Prøving og kontroll iht. spesifisert omfang, …. stk/…. m2. | Vannpermeabiliteten skal være iht. prosjektbeskrivelsen, …. RF. |
| Fyllingsgrad av riss | Prøvetaking, og visuell inspeksjon/ ultralydprøving. | Prøving og kontroll iht. spesifisert omfang, …. stk/…. m2. | Fyllingsgraden skal være iht. prosjektbeskrivelsen, …. %. |
| Heft | Utboring av kjerneprøve og visuell inspeksjon, evt. trykkfasthetsprøving. | Prøving og kontroll iht. spesifisert omfang, …. stk/…. m2. | Heften mellom rissfyllingsmaterialet og underlaget skal være iht. prosjektbeskrivelsen, .… MPa. |

Sjekkliste for prøving og kontroll før, under og etter påføring

| Prosjektinformasjon | Utførende |  | Lokalitet |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Navn/betegnelse: |  | Firma: |  | Etasje, akse, nummer etc.: |  |
| Adresse: |  | Utført av: |  |  |  |
| Kontaktperson: |  | Adresse: |  |  |  |
| Telefon: |  | Telefon: |  |  |  |
| E-post: |  | E-post: |  |  |  |
| Dato/tid: |  |  |  |  |  |

| Prøving og kontroll av underlaget |
| --- |
| Kontroll | Krav | Måleresultat | Enhet | Dato / Klokkeslett | Sign. |
| Renhet i underlaget | Ingen urenheter i underlaget godtas. |  | (-) |  |  |
| Rissets bredde/dybde | Måleresultatene er bestemmende for valg av materiale, …. mm. |  | (mm) |  |  |
| Bevegelse i risset | Måleresultatene er bestemmende for valg av materiale, .… mm. |  | (mm) |  |  |
| Fuktighetsinnhold i underlag/riss | Måleresultatene er bestemmende for valg av materiale, .… RF. |  | (RF) |  |  |
| Temperatur i underlaget | Temperaturen skal være +5 til +30° C, for Mapepoxy BI-R +21 til +30° C. |  | (°C) |  |  |
| Forurensinger i riss | Det skal normalt ikke være forurensing i risset. |  | (-) |  |  |

| Mottakskontroll av produkter og system |
| --- |
| Kontroll | Krav |  |  |
| Identitet | Merking og etiketter skal være i samsvar med NS-EN 1504-8, sertifikat/ prosjekt-beskrivelse |
| Produkt |  | Kode | Dato mottatt | Teknisk datablad | Batchnummer | Transportdokumenter kontrollert | Signatur |
| Mapepoxy BI |  | U(F1)W(1)(1/2/3/4)(5/30)(0) |  | Ja | Nei |  | Ja | Nei |  |
| Mapepoxy BI-R |  | U(F1)W(1)(1/2/3/4)(21/30)(0) |  | Ja | Nei |  | Ja | Nei |  |
| Mapepoxy BI-1,8 |  | U(F1)W(2)(1/2/3/4)(5/30)(0) |  | Ja | Nei |  | Ja | Nei |  |
| Resfoam 1 KM |  | U(S1)W(8)(1/3)(5/30) |  | Ja | Nei |  | Ja | Nei |  |
| Resfoam S |  | U(S1)W(8)(1/3)(5/30) |  | Ja | Nei |  | Ja | Nei |  |
| Purgel |  | U(S1)W(8)(1/3)(5/30) |  | Ja | Nei |  | Ja | Nei |  |

| Prøving og kontroll før og under påføring |
| --- |
| Kontroll | Krav | Måleresultat | Enhet | Dato / Klokkeslett | Sign. |
| Temperatur i underlaget | Temperaturen skal være +5 til +30° C, for Mapepoxy BI-R +21 til +30° C. |  | (°C) |  |  |
| Omgivelses-temperatur | Temperaturen skal være +5 til +30° C, for Mapepoxy BI-R +21 til +30° C. |  | (°C) |  |  |
| Nedbør | Krav til nedbør skal være angitt i prosjekt-beskrivelsen, …. mm. Ingen nedbør direkte på konstruksjonen. |  | (mm) |  |  |
| Injiseringstrykk | Injiseringstrykket må ikke være så stort at det skader konstruksjonen. |  | (Bar) |  |  |
| Temperatur i underlaget | Temperaturen skal være +5 til +30° C, for Mapepoxy BI-R +21 til +30° C. |  | (°C) |  |  |

| Omgivelses-temperatur | Temperaturen skal være +5 til +30° C, for Mapepoxy BI-R +21 til +30° C. |  | (m/s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Prøving og kontroll etter påføring |
| --- |
| Kontroll | Krav | Måleresultat | Enhet | Dato / Klokkeslett | Sign. |
| Vannpermeabilitet | Vannpermeabiliteten skal være iht. prosjektbeskrivelsen, …. RF. |  | (RF) |  |  |
| Fyllingsgrad av riss | Fyllingsgraden skal være iht. prosjektbeskrivelsen, .… %. |  | (mm) |  |  |
| Heft | Heften mellom rissfyllingsmaterialet og underlaget skal være iht. prosjektbeskrivelsen, …. MPa. |  | (mm) |  |  |

| Slangeinjeksjon |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Flere slanger i serie | Ja | Nei |  |
| Stående trykk ved avslutning | Ja | Nei |  |
| Utganger | Ja ** | Nei **) Vis i skisse under |  |

| Kommentarer / skisse |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **) Skisse |