Kontrollplan ved påføring av primer for gulvsparkel

| Prøving og kontroll av underlaget |
| --- |
| Kontroll | Kontrollmetode | Kontrollomfang | Krav |
| Renhet i underlaget | Visuell inspeksjon eller prøving med klebebånd. | Hele overflaten kontrolleres visuelt. Stikkprøver med klebebånd kan utføres. | Ingen urenheter eller rester av overflate-behandling i underlaget godtas. |
| Heftstyrke i underlaget | Utboring av kjerneprøve og visuell inspeksjon, evt. trykkfasthetsprøving. | Prøving og kontroll utføres iht. spesifisert omfang, …. stk / …. m2. | Heften mellom primeren og underlaget skal være i henhold til krav i prosjektbeskrivelsen, …. MPa. |

| Mottakskontroll av produkter og system |
| --- |
| Kontroll | Kontrollmetode | Kontrollomfang | Krav |
| Identitet | Kontroller identiteten til alle benyttede produkter. | Identitet kontrolleres alltid før bruk. | Mottatte produkter skal være i samsvar med prosjektbeskrivelsen. |

| Prøving og kontroll før og under påføring |
| --- |
| Kontroll | Kontrollmetode | Kontrollomfang | Krav |
| Fuktighet i underlaget | Visuell inspeksjon/prøvetaking. Måling av elektrisk motstand eller RF. | Hele overflaten kontrolleres visuelt før og under påføring av primer | Restfuktigheten i underlaget skal være ≤ 90% |
| Temperatur i underlaget | Termometer. | Måles på flere steder. Også ved yttervegg og ved dører. | Temperaturen skal være: Primer Eco ≥ 5° C Primer G +5 til +35° C Eco Prim T +5 til +35° C Eco Prim Grip +5 til +35° C |
| Temperatur i omgivelsen | Termometer. | Utføres kontinuerlig og så ofte at man registrerer endringer på 2 °C. | Temperaturen skal være: Primer Eco ≥ 5° C Primer G +5 til +35° C Eco Prim T +5 til +35° C Eco Prim Grip +5 til +35° C |
| Luftfuktighet | Kontroll og prøving med hygrometer. | Måles midt i rom. | Luftfuktigheten (RF) skal være ≤ 85%. |
| Duggpunkt | Kontroll og prøving med termometer og hygrometer. | Målingene utføres kontinuerlig så lenge arbeidene pågår. | Temperaturen i underlaget skal være minst +3°C høyere enn duggpunktstemperaturen. |
| Påføringsmengde | Kontroll av påført mengde primer. | Målingene utføres slik at det gis et representativt bilde. Omfang velges av utførende entreprenør, …. stk / …. m2. | Påført mengde skal være: Primer Eco 0,10 – 0,15 kg/m2 Primer G 0,08 – 0,15 kg/m2 Eco Prim T 0,20 – 0,35 kg/m2 Eco Prim Grip 0,10 – 0,20 kg/m2 |

| Prøving og kontroll etter påføring |
| --- |
| Kontroll | Kontrollmetode | Kontrollomfang | Krav |
| Dekningsgrad | Visuell inspeksjon. | Hele overflaten kontrolleres. | Beleggets dekningsgrad skal være iht. prosjektbeskrivelsen. Det skal ikke være riss, hull eller skader i belegget. |
| Heft | Utboring av kjerneprøve og visuell inspeksjon, evt. trykkfasthetsprøving. | Prøving og kontroll iht. spesifisert omfang, …. stk/ …. m2. | Heften mellom primeren og underlaget skal være i henhold til krav i prosjektbeskrivelsen, …. MPa. |

Sjekkliste for prøving og kontroll før, under og etter påføring

| Prosjektinformasjon | Utførende |  | Lokalitet |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Navn/betegnelse: |  | Firma: |  | Etasje, akse, nummer etc.: |  |
| Adresse: |  | Utført av: |  |  |  |
| Kontaktperson: |  | Adresse: |  |  |  |
| Telefon: |  | Telefon: |  |  |  |
| E-post: |  | E-post: |  |  |  |
| Dato/tid: |  |  |  |  |  |

| Prøving og kontroll av underlaget |
| --- |
| Kontroll | Krav | Måleresultat | Enhet | Dato / Klokkeslett | Sign. |
| Renhet i underlaget | Ingen urenheter eller rester av overflate-behandling i underlaget godtas. |  | (-) |  |  |

| Mottakskontroll av produkter og system |
| --- |
| Kontroll | Krav |  |  |
| Identitet | Mottatte produkter skal være i samsvar med prosjektbeskrivelsen. |
| Produkt |  |  | Dato mottatt | Teknisk datablad | Batchnummer | Transportdokumenter kontrollert | Signatur |
| Primer Eco |  |  |  | Ja | Nei |  | Ja | Nei |  |
| Primer G |  |  |  | Ja | Nei |  | Ja | Nei |  |
| Eco Prim T |  |  |  | Ja | Nei |  | Ja | Nei |  |
| Eco Prim Grip |  |  |  | Ja | Nei |  | Ja | Nei |  |

| Prøving og kontroll før og under påføring |
| --- |
| Kontroll | Krav | Måleresultat | Enhet | Dato / Klokkeslett | Sign. |
| Fuktighet i underlaget | Restfuktigheten i underlaget skal være ≤ 90% |  | (RF) |  |  |
| Temperatur i underlaget | Temperaturen skal være: Primer Eco ≥ 5° C Primer G +5 til +35° C Eco Prim T +5 til +35° C Eco Prim Grip +5 til +35° C |  | (°C) |  |  |
| Temperatur i omgivelsen | Temperaturen skal være: Primer Eco ≥ 5° C Primer G +5 til +35° C Eco Prim T +5 til +35° C Eco Prim Grip +5 til +35° C |  | (°C) |  |  |
| Luftfuktighet | Luftfuktigheten (RF) skal være ≤ 85%. |  | (RF) |  |  |
| Duggpunkt | Temperaturen i underlaget skal være minst +3°C høyere enn duggpunkts-temperaturen. |  | (°C) |  |  |
| Påføringsmengde | Påført mengde skal være: Primer Eco 0,10 – 0,15 kg/m2 Primer G 0,08 – 0,15 kg/m2 Eco Prim T 0,20 – 0,35 kg/m2 Eco Prim Grip 0,10 – 0,20 kg/m2 |  | (mm) |  |  |

| Prøving og kontroll etter påføring |
| --- |
| Kontroll | Krav | Måleresultat | Enhet | Dato / Klokkeslett | Sign. |
| Dekningsgrad | Beleggets dekningsgrad skal være iht. prosjektbeskrivelsen. Det skal ikke være riss, hull eller skader i belegget. |  | (mm) |  |  |
| Heft | Heften mellom primeren og underlaget skal være i henhold til krav i prosjektbeskrivelsen, …. MPa. |  | (MPa) |  |  |