Kontrollplan ved påføring av vannbasert epoksymaling (iht NS-EN 1504-10)

| Prøving og kontroll av underlaget |
| --- |
| Kontroll | Kontrollmetode | Kontrollomfang | Krav |
| Renhet i underlaget | Visuell inspeksjon eller prøving med klebebånd. | Hele overflaten kontrolleres visuelt. Stikkprøver med klebebånd kan utføres. | Ingen urenheter eller rester av overflate-behandling i underlaget godtas. |
| Heftstyrke i underlaget | Utboring av kjerneprøve og visuell inspeksjon, evt. trykkfasthetsprøving. | Prøving og kontroll utføres iht. spesifisert omfang, …. stk/m2. | Heften mellom belegget og underlaget skal være ≥ 1,5 MPa. |

| Mottakskontroll av produkter og system |
| --- |
| Kontroll | Kontrollmetode | Kontrollomfang | Krav |
| Identitet | Kontroller identiteten til alle benyttede produkter. | Identitet kontrolleres alltid før bruk. | Merking og etiketter skal være i samsvar med NS-EN 1504-8, sertifikat/ prosjekt-beskrivelse. |

| Prøving og kontroll før og under påføring |
| --- |
| Kontroll | Kontrollmetode | Kontrollomfang | Krav |
| Fuktighet i underlaget | Visuell inspeksjon/prøvetaking. Måling av elektrisk motstand eller RF. | Hele overflaten kontrolleres visuelt før og under påføring av overflatebehandling. | Restfuktigheten i underlaget skal være: Mapecoat I 62 W ≤ 92% |
| Temperatur i underlaget | Termometer. | Kontinuerlig under påføring. Målinger registreres når temperaturen er stabil (< 1 °C / 5 min.). | Temperaturen skal være: Mapecoat I 62 W +10 til +30° C |
| Temperatur i omgivelsen | Termometer. | Utføres kontinuerlig og så ofte at man registrerer endringer på 2 °C. | Temperaturen skal være: Mapecoat I 62 W +10 til +30° C |
| Luftfuktighet | Kontroll og prøving med hygrometer. | Målingene utføres kontinuerlig så lenge arbeidene pågår. | Luftfuktigheten (RF) skal være ≤ 75%. |
| Nedbør | Visuell observasjon av regn, snø, dugg og sprut. | Nedbøren registreres daglig så lenge arbeidene pågår. | Krav til nedbør skal være angitt i prosjekt-beskrivelsen, …. mm. Ingen nedbør direkte på konstruksjonen. |
| Vindstyrke | Kontroll ved bruk av vindmåler. | Målingene utføres kontinuerlig så lenge arbeidene pågår. | Vindstyrken skal være i iht. krav i prosjektbeskrivelsen, …. m/s. |
| Duggpunkt | Kontroll og prøving med termometer og hygrometer. | Duggpunktet kontrolleres kontinuerlig så lenge arbeidene pågår. | Temperaturen i underlaget skal være minst +3°C høyere enn duggpunktstemperaturen. |
| Våtfilmstykkelse | Våtfilmsmåler umiddelbart etter påføring. Hver prøve består av 3 enkeltmålinger. | Målingene utføres slik at det de gir et representativt bilde. Omfang velges av utførende entreprenør. | Våtfilmtykkelsen skal være iht. prosjektbeskrivelsen og teknisk datablad for respektive produkt. |

| Prøving og kontroll etter påføring |
| --- |
| Kontroll | Kontrollmetode | Kontrollomfang | Krav |
| Beleggets tykkelse i tørr tilstand | Hver prøve består av 3 enkeltmålinger. | Målingene utføres slik at det de gir et representativt bilde. Omfang velges av utførende entreprenør. | Beleggets tykkelse i tørr tilstand skal være iht. prosjektbeskrivelsen og teknisk datablad for respektive produkt. |
| Beleggets dekningsgrad | Visuell inspeksjon. | Hele overflaten kontrolleres. | Beleggets dekningsgrad skal være iht. prosjektbeskrivelsen. Det skal ikke være riss, pinholes, hull eller skader i belegget. |
| Heft | Utboring av kjerneprøve og visuell inspeksjon, evt. trykkfasthetsprøving. | Prøving og kontroll iht. spesifisert omfang, …. stk/ …. m2. | Heften mellom membranen og underlaget skal være ≥ 1,5 MPa. |

Sjekkliste for prøving og kontroll før, under og etter påføring

| Prosjektinformasjon | Utførende |  | Lokalitet |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Navn/betegnelse: |  | Firma: |  | Etasje, akse, nummer etc.: |  |
| Adresse: |  | Utført av: |  |  |  |
| Kontaktperson: |  | Adresse: |  |  |  |
| Telefon: |  | Telefon: |  |  |  |
| E-post: |  | E-post: |  |  |  |
| Dato/tid: |  |  |  |  |  |

| Prøving og kontroll av underlaget |
| --- |
| Kontroll | Krav | Måleresultat | Enhet | Dato / Klokkeslett | Sign. |
| Renhet i underlaget | Ingen urenheter eller rester av overflatebehandling i underlaget godtas. |  | (-) |  |  |
| Heftstyrke i underlaget | Heften mellom belegget og underlaget skal være ≥ 1,5 MPa. |  |  |  |  |

| Mottakskontroll av produkter og system |
| --- |
| Kontroll | Krav |  |  |
| Identitet | Merking og etiketter skal være i samsvar med NS-EN 1504-8, sertifikat/ prosjekt-beskrivelse. |
| Produkt |  | Farge |  | Dato mottatt | Teknisk datablad | Batchnummer | Transportdokumenter kontrollert | Signatur |
| Mapecoat I 62 W |  |  |  |  | Ja | Nei |  | Ja | Nei |  |

| Prøving og kontroll før og under påføring |
| --- |
| Kontroll | Krav | Måleresultat | Enhet | Dato / Klokkeslett | Sign. |
| Fuktighet i underlaget | Restfuktigheten i underlaget skal være: Mapecoat I 62 W ≤ 92% |  |  |  |  |
| Temperatur i underlaget | Temperaturen skal være: Mapecoat I 62 W +10 til +30° C |  | (°C) |  |  |
| Temperatur i omgivelsen | Temperaturen skal være: Mapecoat I 62 W +10 til +30° C |  | (°C) |  |  |
| Luftfuktighet | Luftfuktigheten (RF) skal være ≤ 75%. |  | (mm) |  |  |
| Nedbør | Krav til nedbør skal være angitt i prosjektbeskrivelsen, …. mm. Ingen nedbør direkte på konstruksjonen. |  | (mm) |  |  |
| Vindstyrke | Vindstyrken skal være i iht. krav i prosjektbeskrivelsen, …. m/s. |  | (m/s) |  |  |

| Duggpunkt | Temperaturen i underlaget skal være minst +5°C høyere enn duggpunkts-temperaturen. |  | (°C) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Våtfilmstykkelse | Våtfilmtykkelsen skal være iht. prosjektbeskrivelsen og teknisk datablad for respektive produkt. |  | (mm) |  |  |

| Prøving og kontroll etter påføring |
| --- |
| Kontroll | Krav | Måleresultat | Enhet | Dato / Klokkeslett | Sign. |
| Beleggets tykkelse i tørr tilstand | Beleggets tykkelse i tørr tilstand skal være iht. prosjektbeskrivelsen og teknisk datablad for respektive produkt. |  | (μm) |  |  |
| Beleggets dekningsgrad | Beleggets dekningsgrad skal være iht. prosjektbeskrivelsen. Det skal ikke være riss, hull eller skader i belegget. |  | (μm) |  |  |
| Heft | Heften mellom membranen og underlaget skal være ≥ 1,5 MPa. |  | (MPa) |  |  |